Содержание

Стр.

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Общее описание и техническая характеристика | 4 |
| Требования безопасности | 38 |
| Правила эксплуатации и регулировки | 41 |
| Досборка, наладка и обкатка изделия на месте его применения | 58 |
| Техническое обслуживание | 64 |
| Инструмент и принадлежности | 80 |
| Правила хранения | 81 |
| Транспортирование | 83 |
| Возможные неисправности и методы их устранения | 86 |
| Приложение 1 Перечень подшипников качения | 92 |
| Приложение 2 Перечень инструмента и принадлежностей | 96 |
| Приложение 3 Заправочные объемы | 101 |
| Приложение 4 Показатели регулировки | 102 |
| Приложение 5 Журнал учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию | 103 |
| Приложение 6 Упаковочный лист | 104 |
| Приложение 7 Комплектность | 109 |
| Приложение 8 Свидетельство о приемке | 113 |
| Гарантийный талон | 116 |
| Аварийный акт | 117 |

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для подробного ознакомления с устройством, технической характеристикой, правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, регулированием, техническим обслуживанием и хранением семяочистительной машины МС-4,5.

Руководство поможет механикам овладеть правильными приемами эксплуатации машины МС-4,5, полнее использовать все возможности, заложенные в машине.

Предприятие оставляет за собой право на конструктивные изменения машины, направленные на ее совершенствование. Эти изменения отражаются в руководстве при его переиздании.

2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Машина вторичной очистки семян самопередвижная предназначена для очистки семян зерновых, колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав.

Машина МС-4,5 работает на открытых токах или в складских помещениях во всех климатических зонах страны.

Использование всех преимуществ машины и достижение высоких показателей в работе возможны лишь при правильной ее эксплуатации.

Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5 (рис. 1) состоит из загрузочного скребкового транспортера со шнековыми питателями, решетного стана, воздушноочистительной части, элеватора - однопоточной нории, триерных цилиндров, вибролотка, механизма передвижения и отгрузочного ленточного транспортера.

Машину обслуживают два человека: механик и рабочий.

Все регулировки вынесены в зону обслуживания.

Технологический процесс (рис. 2) протекает следующим образом. При движении машины вдоль вороха шнековые питатели захватывают зерновой материал и подводят к подъемной трубе загрузчика, который подает его в распределительный шнек. Шнек распределяет зерновой материал по ширине и подает его в воздушный канал I аспирации, где восходящий поток воздуха выносит в отстойную камеру легкие примеси (включая солому, легкие колосья, головки сорняков и т. д.).

Пройдя очистку в канале I аспирации, материал поступает на решето Б1 решетного стана, на котором вся зерновая смесь делится на две, примерно равные по весу, но различные по размеру зерен, части (фракции). Решето Б2 выделяет крупные примеси, а решета В и Г - мелкие. Проход через решето Б1 содержит часть зерна с мелкими примесями, которые выделяются на подсевном решете В и далее на сортировальном решете Г.

Проход через решето В содержит мелкие: минеральные примеси, сорняки, зерновую примесь - и выводится в приемник 2.

Сход с решета В поступает на сортировальное решето Г.

Сход с решета Б1, содержащий зерно преимущественно с крупными примесями, поступает на решето Б2, на котором сходом выделяются крупные примеси, а зерно с оставшимися мелкими примесями проходом через решето Б2 поступает на решето Г.

Сход с сортировального решета Г является очищенным материалом и подается далее в воздушный канал II аспирации.

Проход через решето Г содержит, в основном, мелкое и дробленое зерно и выводится по желобу в приемник 3.

Очищенный решетами материал (сход с решета Г) по течке поступает во вторую аспирацию, где восходящий поток воздуха выносит во вторую отстойную камеру оставшиеся легкие примеси и щуплое зерно.

Далее зерновой материал вибролотком подается в рабочую ветвь элеватора, который транспортирует зерно в верхний триерный цилиндр, выделяющий короткие примеси. Короткие примеси перебрасываются в лоток, из которого шнеком подаются в приемник 5, откуда выводятся наружу вместе с длинными примесями.

Очищенное от коротких примесей зерно самотеком направляется по течке в триерный цилиндр длинных примесей. Ячейки этого триера выбирают зерно и перебрасывают в желоб, откуда шнеком они подаются в приемник 6, сходом идут длинные примеси в приемник 5.

При очистке материала без триеров переключают заслонку режима работы на течке верхней головки элеватора - и зерно выводится через приемник 5.

При очистке вороха, основной материал которого имеет длину большую, чем остальные примеси, например овес, сходом с овсюжного цилиндра пойдет основной материал, а лотком будут выводиться только короткие примеси.

2.1. Загрузочный транспортер (рис.3) собран из наклонного скребкового транспортера 2 и двух Т-образно расположенных шнековых питателей 1, соединенных с нижней головкой загрузчика. Ширина захвата транспортера 3350 мм.

Питатели легкосъемные: для их снятия отсоедините тяги 13, снимите гайку 12 и сместите связь 11 на корпус второго питателя. Верхняя головка загрузочного транспортера получает привод с помощью клиноременной передачи от распределительного шнека 4. Натяжение ремня осуществляется рукояткой 8, шарнирно связанной с кронштейном натяжного ролика. Этой же рукояткой при необходимости загрузочный транспортер можно отключать, освободив ремень клиноременной передачи. Рукояткой 7 осуществляется регулировка подачи материала в машину при ручном режиме работы. Рукоятка связана с заслонкой 3, находящейся внутри носка.

Перемещение рукоятки 7 изменяет положение заслонки и ограничивает поступление материала через носок в приемный лоток. Лишний материал по холостой ветви сбрасывается в зону загрузки.

С рамой машины загрузочный транспортер связан шарнирно. В зависимости от профиля тока загрузочный транспортер (рис. 3) можно регулировать по высоте вверх и вниз лебедкой 9 и фиксировать в нужном положении. При переводе машины в транспортное положение (для переезда на току) загрузочный транспортер поднимите лебедкой так, чтобы штанга 10 дошла до упора по направляющей загрузчика. При этом освободите ремень привода загрузочного транспортера поднятием рукоятки вверх.

На боковине загрузочного транспортера расположен механизм автоматического управления загрузкой машины (рис. 4). На оси 5, установленной в полимерных втулках 4 на корпусе загрузочного транспортера, расположены клапаны 1 и плита 7.

На клапане 1 закреплен толкатель 6, а на плите установлены два конечных выключателя 9 и 10.

Положение плиты фиксируется гайкой 8. На плите закрепляется крышка 11, защищающая конечные выключатели от механического повреждения.

Рис.3. Загрузочный транспортер

- питатели шнековые, 2- корпус транспортера, 3- заслонка регулировки подачи, 4- распределительный шнек, 5- болт, 6- пластина,

7- рукоятка заслонки, 8- рукоятка натяжения ремня, 9- рукоятка лебедки, 10- штанга, 11- связь, 12- гайка, 13- тяги

ВНИМАНИЕ!

Натяжение ремня привода загрузочного транспортера осуществляйте только при опущенном транспортере.

На валу верхней головки установлена предохранительная храповая муфта, отрегулированная на передачу крутящего момента 43 Н·м.

Натяжение скребковой цепи производите перемещением оси натяжной звездочки, расположенной в нижней секции загрузчика, с помощью специальных натяжных болтов.

Рис. 4  Механизм автоматического управления загрузкой

- клапан, 2- шплинт, 3- шайба, 4- втулка полимерная, 5- ось, 6- толкатель,

7- плита, 8- гайка, 9,10- конечные выключатели, 11- крышка, 12- гайка

2. 2. Решетный стан (рис. 5) служит для очистки зернового материала на решетах. В нем установлено 4 решета: в верхнем ярусе - Б1 и Б2, в нижнем - В и Г. Перед установкой в машину их вставляют в специальные рамки 4 (заусенцами вниз), которые затем вдвигают в корпус решетного стана и закрепляют рукоятками 3 коленчатых валов механизма зажима. Основу решетного стана составляют цельноштампованные стальные боковины 2, соединенные между собой поперечными связями 5. Для выхода из решетного стана фракций, полученных в результате разделения зернового материала, устроены скатные листы 8, 9 и желоб 7.

Решетный стан соединяется с рамой четырьмя вертикальными фанерными стойками - пружинами 1 и приводится в возвратно-поступательное движение с помощью двух шатунов 12 от приводного вала. Одни концы этих шатунов крепятся к хвостовикам головок эксцентриков приводного вала, другие - к решетному стану. Масса решетного стана уравновешена противовесами, которые расположены на главном валу.

Решета очищаются щетками 13, установленными под ними. Щеточная очистка состоит из двух прямоугольных рамок по одной в каждом ярусе, в которые вставлено по шесть щеток. Каждая рамка со щетками опирается на четыре ползуна 5 (рис. 6), расположенных в направляющих 3 на боковине. Щетки плотно прилегают к решетам и при работе совершают возвратно-поступательное движение. Рамки со щетками соединены между собой планкой 10 (рис. 5) и приводятся в движение шатунами 11 щеточного механизма.

Шатуны связаны с кривошипами вала привода щеток. Вал привода установлен в двух подшипниках, закрепленных на раме. Привод вала осуществляется с помощью водила от звездочки, расположенной на валу шнека отходов.

Механизм зажима (рис. 6) состоит из опор 2, закрепляющих на боковине коленчатый вал 1, ползунов 5, направляющих 3 и двух дугообразных пружин 6. Под ползуны в плоскости боковины вставлены кронштейны 4, предотвращающие заклинивание коленчатых валов при фиксации решетных рамок. Когда колена вала находятся в верхнем положении (рукоятки подняты вверх), рамка решет прижимается к верхней направляющей и фиксируется. Пружины 6 поднимают ползуны 5 и прижимают рамку щеток к решетному полотну. Когда колена вала находятся в нижнем положении (рукоятки опущены), пружины отжаты, ползуны со щеточной рамкой опущены, а рамка с решетами лежит на опорах 2.

Верхнее положение коленчатого вала - рабочее, нижнее - для смены решет.

Перевод коленчатого вала в одно из положений следует производить поворотом его внутрь стана за рукоятку.

.

2.3. Воздушно-очистительная часть (рис. 7) предназначена для выделения из обрабатываемого материала легких примесей и щуплых зерен. Она представляет собой сварную конструкцию из листовой стали

Воздушная система замкнутая и имеет два рабочих аспирационных канала 2, 10. В качестве генератора воздушного потока воздушная система имеет один диаметральный вентилятор 6.

В воздушной системе имеются отстойные камеры 5 и 8 для осаждения легких примесей и щуплого зерна. Для вывода легких примесей из отстойной камеры 5 в ней размещен шнек 4. Из отстойной камеры 8 легкие примеси выводятся самотеком через клапаны 13. Заслонки 16, 14 предназначены для регулировки скорости воздушного потока в аспирационных каналах.

Воздушная система имеет съемный поддон 15 для очистки осевшей пыли и легких примесей. Очистку жалюзийной перегородки 9 производите через окно А и окно, закрытое электрическим пультом управления, а перегородку 7 очищать через окно А в крыше корпуса воздушной части.

В окно II аспирации устанавливается пылесборник 12, который представляет собой сварной ящик. Пылесборник образует совместно с перегородками воздушный канал.

Один раз в смену выньте и освободите от накопившихся отходов пылесборник.

На крыше воздушно-очистительной части на плите установлен электродвигатель для привода вентилятора, нории и питающего валика.

На вводе материала в рабочий канал 10 установлен питающий валик 11.

При выходе материала из рабочего канала 2 установлен клапан 17. При работе на тяжелых и сыпучих культурах его положение не фиксируется, а при работе на легких и малосыпучих максимально откройте и фиксируйте гайкой-барашком.

Рис. 7 Схема воздушной системы

А- окна, 1- стенка съемная, 2- рабочий канал, 3-питающее устройство, 4- шнек отходов, 5- отстойная камера, 6- ротор вентилятора, 7- перегородка, 8- отстойная камера, 9- жалюзийная перегородка, 10- рабочий канал, 11- питающий валик, 12- пылесборник, 13- клапаны, 14- заслонка, 15- поддон, 16- заслонка, 17- клапан

В корпус воздушной части встроено питающее устройство 3. Для доступа к нему стенка 1 выполнена легкосъемной.

Рис. 8 Питающее устройство

1- лоток приемный, 2- стенка подвижная, 3- клапан – питатель, 4- торсион, 5- труба,  6- ось стенки подвижной, 7- колебатель, 8- шнек

Питающее устройство (рис. 8) распределяет по ширине весь материал и состоит из приемного лотка 1, подвижной стенки 2, распределительною шнека 8 и клапана-питателя 3, поджимаемого торсионом 4.

Торсион расположен в трубе 5, являющейся осью клапана. Один конец торсиона закреплен в трубе, а другой оформлен рукояткой и фиксируется на кронштейн, приваренный к боковине воздушной части.

При работе на малосыпучем материале стенка 2 может получать вибрацию от колебателя 7, установленного на ее оси.

Для этого колебатель 1 (рис. 9) переставьте на верхний паз, подведите до упора к кулачку 2 и зафиксируйте пружиной 3, вставив ее свободный конец в отверстие на колебателе 1 (положение б).

Рис. 9   Колебатель стенки

1- колебатель, 2- кулачек, 3- пружина,  4- болт,  а – положение колебателя при работе без вибрации стенки, б – положение колебателя при работе на малосыпучем материале

При работе без вибрации стенки колебатель 1 установите на нижний паз, отведите от кулачка 2 и зафиксируйте его, надев овальным отверстием на болт, находящийся на боковине воздушной части (положение а).

2.4. Вибролоток предназначен для транспортировки материала в элеватор после решетной и воздушной очистки.

Вибролоток (рис. 10) представляет собой металлический желоб 13 со

ступенчатым дном 12. Места ввода и вывода материала уплотнены резиновыми прокладками 2, 3, 4, 10.

Вибролоток подвешен к раме на вертикальной подвеске 1 из ремня. Привод осуществляется от главного вала через эксцентриковый механизм 14, шатун 7 и двуплечий рычаг 5, закрепленный к раме кронштейном 6.

Шатун 7 соединен с двуплечим рычагом 5 через резиновые втулки 11 и шайбы 9.

Рис. 10 Вибролоток

1- подвеска, 2,3,4- уплотняющие прокладки, 5- двуплечный рычаг, 6- кронштейн, 7- шатун, 8- гайка, 9- шайба, 10- уплотняющая прокладка, 11- резиновая втулка, 12- ступенчатое дно желоба, 13- металлический желоб. 14- эксцентриковый механизм

ВНИМАНИЕ!

В случае демонтажа или монтажа привода вибролотка следите, чтобы гайки, фиксирующие втулки, были затянуты до конца.

Длину шатуна 7 регулируйте его перемещением по овальным отверстиям в месте крепления к эксцентриковому механизму таким образом, чтобы лоток не бил о боковины воздушки.

2.5. Элеватор представляет собой однопоточную закрытого типа ленточно-ковшовую норию для загрузки триерных цилиндров при режиме работы с триерами или вывода очищенного материала при режиме работы без триеров.

Элеватор состоит из корпуса, нижней и верхней головок, ленты с ковшами и валов: нижнего - ведомого и верхнего - ведущего со шкивами. Дно нижней головки быстросъемное.

Крепление осуществляется крючком с одной стороны и замком - с другой. Верхняя головка также съемная.

Привод элеватора осуществляется клиноременной передачей с вала двигателя на вал верхней головки.

2.6. Машина имеет два триера: верхний - кукольный -для отделения коротких примесей и нижний - овсюжный — для отделения длинных примесей.

Оба триера имеют аналогичное устройство. Каждый из них состоит из обечайки 6, розеток 2 и 7 и лотка 4 (рис. 11).

Соединяется обечайка с розетками с помощью трех стяжек 3. Передней розеткой 2 цилиндр опирается на два ролика 10, задней розеткой 7 -крепится на валу через резиновую втулку, сжатую фланцевым корпусом 9. Резиновые втулки передают крутящий момент цилиндру и фиксируют розетки на валу от осевого перемещения. Обечайки кукольного и овсюжного триеров отличаются диаметром ячеек, розетки - конструкцией. Передняя розетка 2 овсюжного триера имеет кольцо-диафрагму 1, которая обеспечивает создание определенного слоя материала для сокращения потерь полноценного зерна в отходы. При обработке таких культур, как овес, диафрагма снимается.

Лоток цилиндра находится внутри обечайки и опирается на вал триера через подшипники скольжения. Вал имеет шнековую навивку внутри лотка. Лоток заканчивается горловиной 11, через которую выводится материал, заброшенный ячейками обечайки в лоток.

Триерные цилиндры установлены на раме горизонтально, поэтому осевое перемещение материала в цилиндре осуществляется с помощью плужков 5, закрепленных на стенке лотка. Поворот лотка осуществляется с помощью цилиндрической зубчатой пары 15 (колес и шестерни) поворотом маховичка 12. Положение рабочей кромки лотка определяется визуально указателем 14, копирующим его форму, и фиксируется гайкой с рукояткой 13.

Вывод очищенного материала из триеров происходит через правый выход нижнего приемника, а через левый – вывод длинных и коротких примесей. При работе на овсе, очищенный материал идет из левого выхода, а короткая примесь - из правого.

2.7. Рама машины представляет собой горизонтальный металлический каркас, состоящий из специальных швеллеров со стойками.

Вертикальные стойки-швеллеры соединены уголком, на который одной стороной крепится воздушная часть. Вторая ее сторона крепится к горизонтальному поясу рамы. Рама с воздушной частью представляет собой основу, на которой крепятся все рабочие органы.

К нижней части стоек рамы крепится ось машины. На ней установлены колеса. От осевых смещений колесо фиксируется упорными кольцами и чекой. На дисках колес смонтированы звездочки для приводных цепей.

Ось переднего колеса установлена на поворотной вилке рояльного типа. Вилка в верхней части заканчивается вертикальной осью, входящей во втулку рамы. Колесо поворачивается посредством дышла.

2.8 Механизм самопередвижения (рис.12) служит для перемещения машины по току при работе и для переездов от вороха к вороху без вспомогательных транспортных средств. Он состоит из двигателя, клиноременной передачи, редуктора и цепных передач на колеса.

Двигатель с помощью кнопки реверса, расположенной на щите управления, может получать как прямое, так и обратное вращение, и таким образом возможно передвижение машины вперед и назад.

Редуктор закреплен на раме машины с помощью двух продольных уголков. Он состоит из двух зубчатых передач и дифференциала, заключенных между двумя литыми боковинами. От пыли и грязи зубчатые передачи защищены двумя штампованными крышками.

Конструктивно редуктор представляет собой ведущую шестерню 9, расположенную на входном валу и свободно перемещающуюся в осевом направлении по шпонке, закрепленной на валу. Перемещение шестерни осуществляется вилкой 10 и позволяет выводить шестерню из зацепления с колесом зубчатого блока 12, свободно сидящего на оси.

В рабочем положении фиксация шестерни осуществляется пружиной.

Для отключения редуктора необходимо при помощи вилки 10 вывести шестерню из зацепления и опустить фиксатор.

С шестерни зубчатого блока крутящий момент передается на зубчатое колесо, соединенное с корпусом дифференциала. Дифференциал установлен в подшипниках скольжения боковин. Редуктор имеет две выходные полуоси, связанные с дифференциалом. На одной полуоси закреплена звездочка цепной передачи, связывающая ее с ходовым колесом.

Вторая полуось с помощью кулачковых полумуфт связана с выходной полуосью, на конце которой также закреплена звездочка цепной передачи, связывающая ее с ходовым колесом.

Рис. 12 Механизм самопередвижения

1- звездочка, 2- боковина редуктора, 3, 5- полуоси, 4- дифференциал, 6- полумуфта кулачковая, 7- подшипник опорный, 8- шкив, 9- шестерня подвижная, 10 вилка, 11- уголок, 12- блок зубчатый

ВНИМАНИЕ!

1. С целью предотвращения выхода из строя полумуфт   необходимо строго следить за полным их включением по оси до упора кулачков, с обязательной фиксацией рабочего положения.

2. Переключение режимов работы редуктора производить только при отключенном двигателе самохода. Для облегчения буксировки по току полумуфты можно разъединить.

2.9 Электрооборудование

Комплект электрооборудования, установленный на машине, предназначен для управления ее электроприводом и регулировкой процесса загрузки.

2.9.1 Технические данные:

номинальное напряжение силовой цепи и цепи управления, В            380

номинальный ток аппарата на вводе, А                                                   50

номинальный ток установки аппарата, на вводе, А                                20

номинальная присоединяемая мощность, кВт                                        7,4(6,3+1,1)

частота сети, Гц 50 число фаз                                                                  3

количество подключаемых электродвигателей, шт.                              4(3+1)

2.9.2 Комплект поставки

В комплект электрооборудования машины входят:

а) щит управления;

б) конечные выключатели для управления процессом загрузки;

в) кабели подключения внешней сети, электродвигателя отгрузчика, конечных выключателей;

г) электродвигатели привода рабочих органов.

2.9 3 Электрическая схема электрооборудования обеспечивает:

а) подключение к источнику питания;

б) подключение отгрузочного устройства;

в) работу машины в ручном и автоматическом режимах по управлению ходом машины;

г) защиту двигателей от перегрузки;

д) защиту кабелей от короткого замыкания и обслуживающего персонала от поражения электрическим током при однофазном коротком замыкании;

е) нулевую защиту двигателей (защита от самозапуска).

Принципиальная электрическая схема привода приведена на рис. 13, а схема подключений - на рис. 14.

Рис.13 Схема электрическая принципиальная

Рис. 14 Схема электрическая подключения

| Линия связи | Маркировка линий связи | Данные провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Число жил х сечение, мм2 | Расцветка |  |
| WC1 | 1C1,1C2,1C3,0 | кг | 3=2,5+1х5 |  | кабель |
| WC2 | 11, 20, 21, 22, 23 | ПВЗ | 6х1 | Красная | М. Р. |
|  | 0 |  | 1х1 | Зелено-желтая |  |
| WC 3 | 11, 20, 21, 22 | ПВЗ | 5х1,0 | Красная | П. Т. |
|  | 0 |  | 1х1,0 | Зелено-желтая |  |
| WC4 | 11, 20, 21, 23 | ПВЗ | 4х1,0 | Красная | М. Р. |
|  | 0 |  | 1х1,0 | Зелено-желтая |  |
| WC5 | 2C1, 2C2, 2C3, 0 | кг | 3х2,5 |  | Кабель |
| WC6 | 3C1, 3C2, 3C3, 0 |  | 1х1,5 |  |  |
| WC7 | 2C1, 2C2, 2C3, 3C1, 3C2, 3C3 | ПВЗ | 6х1,0 | Черная | М. Р. |
|  | 11, 20, 21, 22, 23 |  | 5х1,0 | Красная |  |
|  | 0 |  | 1х1,0 | Зелено-желтая |  |
| WC8 | A, B, C, N | кг | 3х2,5+1х1,5 |  | Кабель |

Подается напряжение на щит управления. Нажатием кнопок (SВ2, SВЗ, SВ4), расположенных на щите управления (рис. 15), производится пуск рабочих органов.

Отгрузочное устройство подключается в розетку, расположенную на щите, и управляется совместно с воздушной частью и элеватором кнопкой SВ2.

Черные кнопки кнопочных постов предназначены для пуска, а красные для останова.

После подачи напряжения на шкаф (пульт, щит) переключателем SA выбирается необходимый режим управления ходом - ручной или автоматический.

Рассмотрим управление машиной в режиме ручного управления самоходом.

При установке переключателя SА в положение «Ручное» блокируются конечные выключатели и реле времени, управляющие перемещением машины, и они не оказывают влияния на процесс управления самоходом.

При нажатии кнопки «Пуск» кнопочного поста SВ2 включается пускатель КМ-1, который включает двигатель привода воздушной части и элеватора, а так же отгрузочного устройства (при его подключении).

При нажатии кнопки «Пуск» кнопочного поста SВЗ включается пускатель КМ- 2, и он включает двигатель привода стана и триеров.

Перемещение машины вперед, назад, остановка ее осуществляется нажатием соответствующих кнопок по мере необходимости, как при транспортировке машины, так и при выполнении ею технологического процесса.

Рассмотрим управление машиной в автоматическом режиме.

При установке переключателя SА в положение «АВТ» конечные выключатели и реле времени включаются в цепь управления самоходом. При нажатии кнопки «Пуск» кнопочного поста SВ2 включается пускатель КМ-1 и включает двигатели привода воздушной части и элеватора, а так же отгрузочного устройства (при его подключении).

Пускатель КМ-1 контактами 6 и 7 подготавливает цепь пускателя КМ-2 для включения.

При нажатии кнопки «Пуск» кнопочного поста SВЗ включается пускатель КМ-2 и включает двигатель привода стана триеров.

Пускатель КМ-2 контактами 11, 12 подготавливает конечные выключатели 1 и 2, закрепленные на боковине отгрузочного транспортера для управления самоходом.

При включении кнопки «Вперед» кнопочного поста SВ4 подается напряжение на реле KV по цепи 1-9-10-12-11 на SQ1 и далее по цепи 20-24. Включается реле времени КТ-1/. КТ-1 включает цепь 20-21 и включает реле времени КТ-2 с выдержкой паузы 5 сек и цепь пускателя КМ-3 20-21-23-13-14-15. По истечении 0,5 сек цепь КМ-3 разрывается, и двигатель самохода останавливается. По истечении 5 сек контакт реле времени КТ-2 подключает реле времени КТ-1 на пуск 0,5 сек. Цикл ход - пауза повторяется.

При повороте клапана 1 механизма (рис. 4) на угол больше заданного толкатель 6 отжимает левый выключатель 10 (5Q1), и он своими контактами 11-20 разрывает цепь питания реле времени КТ-1 и КТ-2 и пускателя КМ-3 или КМ-4. Машина не имеет перемещения.

При возвращении клапана 1 снова подключается пускатель КМ-3 и реле КТ-1 и КТ-2.

При перегрузках загрузчика, отклоняясь на большой угол, толкатель 6  отключает левый выключатель SQ1 и проходит далее, включая правый SQ2.

Конечный левый выключатель 10, при воздействии на него толкателем 6, отключает двигатель самохода, а конечный правый выключатель 9, при воздействии на него толкателем 6, включает двигатель самохода 0,5 сек назад, при этом включается реле КТ-1, КТ-2 и пускатель КМ-4 (0,5 сек - движение, 5 сек - пауза).

При уменьшении загрузки и возвращении рычага освобождается правый выключатель - двигатель самохода отключен, и далее освобождается левый выключатель - выключается двигатель самохода вперед выдержкой хода 0,5 сек и с последующим остановом на 5 сек.

Примечание. Включение кнопочного поста SВ4 «Вперед» в автоматическом режиме обязательно.

2.9.4 Конструкция

Вся пусковая и защитная аппаратура находится в щите управления, выполненного в виде шкафа из листового металла.

Кнопочные посты управления, переключатель вида работ с соответствующими их назначению шильдиками с надписями расположены на лицевой стороне двери шкафа.

На внутренней стороне двери шкафа находится принципиальная электрическая схема машины.

В нише шкафа расположены пускатели, тепловые реле, реле времени.

Все соединения щита управления с электродвигателями, конечными выключателями выполнены кабелем и металлорукавом по раме машины.

Отгрузочное устройство машины подключается в розетку, расположенную на пульте (шкафу).

2.9.5 Подготовка электрооборудования к работе:

1) обслуживание электрооборудования должно производиться квалифицированным персоналом - электриком не ниже 3-го разряда с соблюдением действующих правил ПУЭ и ПТБ;

2) произвести внешний осмотр щита управления, проверить при снятом напряжении надежность всех контактных соединений, при необходимости подтянуть их;

3) проверить от руки легкость хода подвижных систем магнитных пускателей, реле, кнопочных постов, автоматических выключателей;

4) проверить правильность установок тепловых реле согласно принципиальной схеме;

5) проверить сопротивление изоляции всех токоведущих частей, обмоток двигателей. Величина изоляции должна быть не менее 0,5 мОм.

Проверить крепление двигателей на машине;

6) подключить щит управления к внешним сетям, обратив особое внимание на надежное подключение нулевой жилы кабеля с нулевой шиной источника питания и шиной зануления щита управления, на состояние кабеля. Повреждения кабеля не допускаются.

ВНИМАНИЕ!

1. Питание электрооборудования должно осуществляться только от че-тырехпроводной сети переменного тока напряжением 380В с глухозаземленной нейтралью.

2. Питание электрооборудования от сети с изолированной нейтралью КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается.

3. Без надежного соединения корпуса щита управления с заземленной

нейтралью источника питания машину не включать.

4. Перестройка тепловых реле на более высокие токи срабатывания ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.10. Привод. Все рабочие органы машины приводятся в движение от трех двигателей (см. кинематическую схему, рис. 34).

От двигателя 2 мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин движение передается на шкив главного вала 5, который вращается в шариковых подшипниках, установленных на вертикальных швеллерах рамы. Между подшипниками установлены три эксцентрика, противовесы, шкивы.

С главного вала с помощью клиноременной передачи передается движение на входной вал конического редуктора 6 привода триеров и на вал распределительного шнека 7.

С выходного вала редуктора привода триеров 9 идет цепная передача на валы триерных цилиндров 8.

С вала распределительного шнека 7 движение передается с помощью клиноременной передачи на вал загрузочного транспортера 10, а со звездочки идет цепная передача на звездочку щеточного механизма, которая находится на валу шнека отходов II аспирации.

Входной вал редуктора самохода 3 получает вращение через клиноременную передачу от двигателя 1, Р=1,1 кВт, 1000 об/мин.

С выходного вала редуктора самохода идет цепная передача на ходовые колеса.

От двигателя 2, Р=3,0 кВт, 1000 об/мин, на валу которого находится трехручьевой шкив. С помощью клиноременной передачи движение передается на вал диаметрального вентилятора 13 и на вал 14 верхней головки элеватора, а с вала 14 элеватора на привод питающего валика 18 подачи материала во II аспирацию.

Рис. 15 Расположение кнопок на крышке щита управления

Спецификация электрооборудования

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реле электротепловое ТУ16-523,600-81 |  |  |
| КК-1 КК-2 | ТРН-10 8А ТРН-10 6,3А | 1 1 | I уст.-7,5А I уст.-5,0 |
|  | Пускатель 380 В ТУ 16.526,437-82 ПМЛ 1100 04 | 2 | 2 для КТ1 и КТ2 |
| КМ-1 | ПМЛ 2100 04 | 1 |  |
|  | Приставка ПКЛ 1104 ТУ 16-523.554-82 | 1 |  |
| КТ-1; КТ-2, | Приставка выдержки времени пневмати- тическая ПВЛ 2104 ТУ16.523.554-82 | 1 | 0,1-30 с |
|  | Двигатели 380 В К-3-1 JM 1081 : |  |  |
| М1 | 4АМ 112 МА 6УПУЗ ТУ 16-510.781-81 |  | 3,0 кВт. 1000 об/мин |
| М2 | 4А 90L 4УПУЗ ТУ16-510.776-81 |  | 2,2 кВт. 1500 об/мин |
| МЗ | 4А80 В6 УПУЗ ТУ 16-510.776-81 |  | 1,1 кВт. 1000 об/мин |
| QF | Выключатель АП50Б3МТ У3 3.25х10 ТУ 16-522.139-78 | 1 |  |
| SA | Тумблер ТВ 1-2 III УС0 360.075 ТУ | 1 |  |
|  | Пост управления кнопочный |  |  |
|  | ТУ 16.526.216-78 |  |  |
| SВ2,SВЗ, SSSВ4 | ПКЕ 622-2У2 | 4 |  |
| SQ1, SQ2 | Выключатель ВП15Д-21Б-221-54У2.3 |  |  |
|  | ТУ 16.526.470-80 | 2 |  |
| XQ | Муфта МР-2У1 (розетка) ТУ208-УССР-264-82 | 1 |  |
| КМ2, КМ3, КМ4 | Пускатель ПМЕ 111 380В ОСТ 160-536.001-73-4 | 3 |  |

Таблица 1

Основные технические данные

| Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | МС-4,5 |
| Тип |  | самопередвижной |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с натурой исходного материала 760 г/л при влажности 16 проц с содержанием отхода 5 проц., не менее | т/ч | 4,5 |
| Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, не более | чел. | 2 (механик и рабочий) |
| Категория семян (ГОСТ Р 52325) |  | ЭС; РС; РСТ |
| Габаритные размеры в рабочем положении, не более: |  |  |
| длина | мм | 4800*/7800 |
| ширина | мм | 4100 |
| высота | мм | 3000 |
| Установленная суммарная мощность, не более: | кВт | 6,3/7,4 |
| Масса, не более: | кг |  |
| с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | кг | 2100 |
| с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | кг | 2200 |
| Срок службы до списания (при годовой нагрузке 260ч), не менее | лет | 8 |
| Характеристики рабочих органов |  |  |
| Решетный стан: |  |  |
| амплитуда колебаний | мм | 7,5 |
| частота колебаний | кол/мин | 414; 351 |
| угол наклона решет | град. | 6 |
| число щеток для очистки решет | шт. | 12 |
| число решет, установленных в машине | шт. | 4 |
| длина решетного полотна | мм | 790 |
| ширина решетного полотна | мм | 990 |
| Воздушная часть: |  |  |
| поперечное сечение канала I аспирации | мм | 100Х900 |
| поперечное сечение канала II аспирации | мм | 100Х900 |
| Элеватор: |  |  |
| число потоков | шт. | 1 |
| число ковшей | шт. | 24 |
| Триер овсюжный: |  |  |
| диаметр | мм | 600 |
| длина | мм | 2250 |
| диаметр ячеек | мм | 9,5 |
| Триер кукольный: |  |  |
| диаметр | мм | 600 |
| длина | мм | 2250 |
| диаметр ячеек | мм | 5,0 |
| Механизм передвижения: |  |  |
| скорость передвижения | км/ч | 0.218 |
| Двигатель воздушной части: |  |  |
| количество | шт. | 1 |
| мощность | кВт | 3,0 |
| число оборотов | об/мин | 1000 |
| Двигатель привода стана и триеров: |  |  |
| количество | шт. | 1 |
| мощность | кВт | 2,2 |
| число оборотов | об/мин | 1500 |
| Двигатель самохода и отгрузочного транспортера: |  |  |
| количество | шт. | 1 |
| мощность | кВт | 1,1 |
| число оборотов | об/мин | 1000 |
| Коэффициент готовности, не менее | - | 0,98 |
| Наработка на отказ II группы сложности, не менее сложности | ч | 100 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Во время эксплуатации машины соблюдать следующие правила. Обслуживающий персонал допускается к работе только после прохождения специального инструктажа и в возрасте не моложе 18 лет.

3.2. За выполнение настоящих правил несет ответственность машинист.

3.3. Подключать машину в электросеть и устранять неисправности электрической части разрешается только электромонтеру.

3.4. Включать и выключать машину, а также устранять неисправности разрешается только машинисту.

3.5. Кабель, подводящий электроэнергию, не должен иметь механических повреждений изоляции.

3.6. После окончания работы не оставляйте машину подключенной к электросети.

3.7. Запуск производите, убедившись, что находящиеся у машины люди не подвергаются опасности от движущихся частей механизмов.

3.8 Смазку, подтягивание болтовых соединений, надевание ремней, а также разного рода исправления выполняйте только во время остановки машины.

3.9. Не меняйте решета на ходу машины.

3.10. Не допускайте к работающей машине посторонних людей.

3.11. Запуск машины без зануления, а также со снятыми или неисправными ограждениями запрещается.

3.12. Запрещается укладывать токоподводящий кабель по земле. Он должен подвешиваться на надежных опорах и допускать свободный проезд транспорта.

3.13. Ежедневно проверяйте соединения жил токоподводящего кабеля в клеммной коробке, обращая особое внимание на соединение нулевого провода.

В случае загорания электропроводки отключите машину от источников питания, выключите автоматы и ликвидируйте пожар любыми средствами тушения.

3.14. При наличии большой запыленности на рабочем участке работайте в защитных очках, респираторах.

3.15. Запрещается работать на машине при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 ° С.

3.16. Крышка щита управления должна быть всегда закрыта. Работа с открытой дверцей запрещается.

3.17. Все работы по ремонту и наладке электрооборудования производите только при полностью снятом напряжении. Для этого при неработающей машине необходимо:

а) отключить главный рубильник на вводном распределительном устройстве, питающем машину;

б) вывесить предупредительный плакат;

в) проверить отсутствие напряжения на вводных клеммах щита управления.

3.18. Не допускайте перегрева подшипников, своевременно производите их смазку согласно таблице.

3.19. Следите за ременными и цепными передачами, не допуская их прослабления.

3.20. При погрузке на железнодорожный транспорт и разгрузке машины соблюдать следующие правила:

а) строповка машины должна производиться в трех	местах, обозначенных цепочкой (места зачаливания);

б) при подъеме машины под грузом не стоять;

в) минимальная длина строп - 2м.

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

4.1 В процессе эксплуатации машины производите оптимальные регулировки в зависимости от условий и вида обрабатываемых культур.

Подбор и установка решет обуславливает высокое качество очистки и сортирования зерна. Решета подбирайте для каждой вновь очищаемой партии зернового материала.

Чтобы правильно подобрать решета, необходимо хорошо знать назначение и роль каждого решета в схеме машины.

При подборе решет руководствуйтесь таблицей 2.

Решето Б1 должно делить поступающий зерновой материал на две приблизительно одинаковые по весу части, отличающиеся друг от друга только размерами составляющих частиц.

Решето Б2 должно пропускать все зерно и удалять из него крупные примеси, поэтому такое решето подбирайте с отверстиями, достаточно близкими к максимальному размеру зерна по толщине или по ширине.

Выбор решета В затруднений не представляет, выбирайте его по таблице.

Решето Г должно выделять мелкое, не пригодное для посева зерно (2-й сорт). При обработке семенного материала подбирайте решето с большими отверстиями, чем для обработки продовольственного зерна.

После подбора и установки решет проведите пробную очистку зерна, проверяя правильность выбора решет путем осмотра выходов с машины. Если какое-либо решето окажется неподходящим, замените его. Решета Б1, Б2, В и Г имеют одинаковые габаритные размеры, что значительно облегчает подбор их для разных культур, так как любое решето можно поставить на любое место. Решета перед постановкой в машину протрите керосином и чистой тряпкой, вставьте в специальную рамку и установите в машину.

4.2. Подбор и смена обечаек триерных цилиндров:

4.2.1. При смене обечаек цилиндров демонтируйте:

крепление ограждения триеров;

течки загрузки кукольного триера;

приемник выхода отходов и чистого зерна;

панель со стороны регулировки лотков;

опору ограждения;

крепление течки, передающей зерно в овсюжный триер;

цепь привода триеров;

крепление опор валов триерных цилиндров.

4.2.2. Опустите цилиндр на пол с помощью кран-балки или каната и блока, подвешенного к балке, способной выдержать нагрузку, равную 300 кг.

4.2.3. Демонтируйте крепление обечаек к розеткам.

4.2.4. Смените обечайки.

4.2.5. Сборку и подъем производите в обратной последовательности.

Примечание. Снятие верхнего цилиндра значительно упрощается при использовании автомобиля или тракторного прицепа с открытым бортом, установленным вплотную к машине. Смену обечайки можно произвести в кузове автомобиля или прицепа.

ВНИМАНИЕ!

При смене обечаек триерных цилиндров учесть:

направление вращения цилиндра;

направление ячеек.

При очистке материала, основная масса которого имеет длину большую, чем примеси (овес, костер), необходимо снять кольцо-диафрагму с розетки, установленной на выходе из овсюжного цилиндра.

4.3. Регулировка подачи материала в машину Подача материала считается достаточной, если при правильном подборе решет загрузка решета Б2 составляет 2/3 его длины.

При работе в автоматическом режиме настройку подачи материала в машину производите поворотом плиты 7 (рис. 4), отпустив гайку 8. При этом заслонка в выходном носке загрузчика должна быть полностью открыта.

Перед настройкой подачи материала в машину конечный выключатель установите так, чтобы ролик выключателя касался толкателя 6 в нижней части наклонной плоскости. Это положение изображено на рис. 4.

Конечный выключатель установите в положение, которое обеспечит откат машины при перегрузках. Чем больше расстояние между выключателями, тем при больших перегрузках происходит откат машины.

При работе в ручном режиме подачу материала регулируйте изменением положения заслонки (рис. 3).

4.4. Регулировка равномерности распределения материала по ширине аспирационного канала и решетного стана осуществляется перемещением рукоятки торсиона (рис. 16), при этом изменяется усилие поджатия клапана.

Для мелкосеменных культур усилие поджатия клапана меньше, для зерновых – больше.

При работе на малосыпучем материале для достижения равномерности распределения в питающем устройстве (рис. 8) необходимо придать колебание подвижной стенке 2.

Для этого колебатель 1 (рис. 9) установите в положение «б». В этом положении колебатель 1 должен касаться кулачка 2 и прижиматься к нему пружиной 3.

Рис. 16 Рукоятка регулировки равномерности распределения

материала по ширине

4.5. Регулировка воздушного потока. Изменение скорости воздушного потока в рабочих каналах достигается путем изменения числа оборотов вентилятора и изменением положения заслонок.

Максимальные обороты вентилятора 930 об/мин при обработке бобовых (и некоторых зерновых) культур получают установкой ремня Б 2360Т на ручей наибольшего диаметра 265 мм двухручьевого шкива электродвигателя и на ручей меньшего диаметра 265 мм двухручьевого шкива вентилятора.

Минимальные обороты (420 об/мин) при обработке семян трав получают постановкой ремня Б 2360Т на ручей диаметр. 160 мм шкива электродвигателя и на ручей большего диаметра 355 мм двухручьевого шкива вентилятора.

Для получения 700 об/мин, при обработке зерновых ручей диаметр. 265 мм двухручьевого шкива на валу электродвигателя выставьте соосно с ручьем диаметром 355 мм на валу вентилятора и установите ремень Б 2500Т.

Для этого отпустите стопорный винт 1 (рис. 17), снимите двухручьевой шкив 3 со шкива 2, расположенного на электродвигателе 4, и установите его так, чтобы ручьи поменялись местами.

Рис.17. Крепление шкива на электродвигателе привода вентилятора.

1- стопорный винт, 2- шкив электродвигателя, 3- двухручьвой шкив, 4- электродвигатель

После того, как установлены необходимые обороты, приступайте к регулировке воздушного потока в каналах.

Рис. 18 Рукоятка регулировки воздушного потока в рабочем канале II аспирации

Для этого рукоятку (рис. 18) установите в положение «закрыто», а рукоятку 2 (рис. 19) установите так, чтобы из зернового материала отделились пыль, часть соломы, полова, легкие сорняки и т. д.

Затем рукоятку (рис. 18) установите так, чтобы в отстойнике II аспирации выделились легкие щуплые семена основной культуры и посторонние легкие примеси. Затем еще раз проверьте выход из отстойника  I аспирации и при необходимости подрегулируйте рукояткой 2 (рис. 19).

Рис. 19

1 - рукоятка фиксации клапана выхода материала из воздушного канала; 2 - рукоятка регулировки воздушного потока в рабочем канале I аспирации.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы проверьте установку ящика-пылесборника в корпусе воздушки. При работе на малосыпучем материале рукояткой 1 (рис. 19) необходимо открыть клапан выхода материала из воздушного канала и зафиксировать это положение с помощью гайки-барашка. Следите за накоплением отходов в пылесборнике и во избежание ухудшения качества очистки и повышения запыленности на рабочем месте своевременно очищайте ящик пьлесборника, но не реже одного раза в смену.

При работе возможно забивание пылью жалюзийной перегородки, расположенной во II аспирации. Осмотр, очистку производите через смотровые окна А (рис. 7) на стенке II аспирации, а также через окно, расположенное под пультом управления. Также возможно залегание пыли на перегородке 7 подводящего канала. Осмотр и очистку производите через смотровое окно А, расположенное на крыше I аспирации возле уголков крепления электродвигателя.

Подбор решет и триерных обечаек

Таблица 2

Размеры в мм

| Очищаемая культура | Решетные полотна | Триерные цилиндры |
| --- | --- | --- |
|  | Б1 | Б2 | В | Г | Ø ячеек коротких примесей | Ø ячеек длинных примесей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | Ø 4,0-6,5□ □ 2,3-3,0 | Ø 5,0-7,0 □ 3,0-3,6 | Ø 2,0-2,5 □ 1,7-2,2 | Ø 2,5-3,0 □ 2,0-2,4 | 5,0 | 9,5 |
| Рожь | Ø 4,0-6,5 □ 2,2-2,6 | Ø 5,0-6,5 □ 2,6-3,6 | Ø 1,5-2,5 □ 1,5-1,7 | Ø 2,0-2,5 □ 1,7-2,0 | 5,0 | 9,5-11,2 |
| Ячмень | Ø 4,0-5,0 □ 2,4-3,0 | Ø 5,0-8,0 □ 3,6-5,0 | Ø 2,5 □ 2,0-2,4 | Ø 3,0 □2,3-2,6 | 6,3 | 9,5-11,2 |
| Овес | Ø 5,5 □ 2,0-2,4 | Ø 6,0 □ 2,6-3,6 | Ø 2,5 □ 1,7-2,0 | □ 2,0-2,2 | 6,3 | 9,5 |
| Кукуруза | Ø 7,0-9,0 | Ø 10 □ 6 | Ø 5,0 □ 3,0-5,0 | Ø 6,0 □ 4,0-5,0 |  |  |
| Просо | Ø 2,5-3,0 □ 1,7-2,0 | Ø 3,0-4,0 □ 2,0-2,2 | Ø 2,0 Ø 4,0-5,0 | □ 1,5-1,7 Ø 5,0-6,0 |  |  |
| Горох | Ø 6,5-8,0 □6,0-8,0 | Ø 8,0-9,0 □ 7,0 | □ 2,4-3,6 | □ 4,0-4,5 |  |  |
| Гречиха | Ø 5,0- ,5 □ 2,4-2,6 | Ø 6,0- 6,5 □3,0-4,0 | Ø 2,5 Ø 6,0 | Ø 3,6- 4,0 Ø 6,5- 7,0 |  | 9,5 |
| Клещевина | Ø 10- 12 | Ø 12-14 | □ 4,5 | □ 5,0- 7,0 | 6,3 |  |
| Соя | Ø 7,0- 8,0 □ 5,0- 6,0 | Ø 8,0- 9,0 □ 6,5- 7,0 | □ А 8,5 Ø 1,1- 1,3 | □ .5,0 Ø 1,1- 1,2 |  |  |
| Рапс | Ø 2,2- 2,6 □ 1,3- 1,4 | Ø 2,8- 3,2 □ 1,6- 1,8 | □ 0,8- 1,0 □ 2,5- 3,0 | □ 1.1- 1,2 |  |  |
| Сахарная свекла | Ø 0,5 | Ø 7,0-8,0 | □ 2,0-2,4 | □ 2,4-2,6 | 9,5 | 9,5 |
| Викоовсяная смесь | Ø 3,6-3,0 | □ 6,5-8,0 | Ø 2,5 | □ 3,6-5,0 | 5,0 | 9,5 |
| Житняк, пырей | □ 5,0 | Ø 8,0 | □ 2,0-2,6 | □ 2,2-2,6 | 5,0 | 9,5 |
| Лен | Ø 2,5-3,0 □ 0,9-1,0 | Ø 3,0-3,4 □ 1,1-1.2 | Ø 2,0 | Ø 2,5 □ 0,8-0,9 | 3,6 3,6 | 5,0 5,0 |
| Клевер, люцерна | □ 1.0-1,1 | Ø 1,5-2,0 □ 1,2- 1,5 | Ø 1,3 □ 0,5-0,6 | □ 0,8-0,9 | 1,6 | 2,8 |
| Рис | □ 2.4-2.8 | □ 2,8-3,6 | □ 2,0-2,2 | □ 2,2-2,4 |  |  |
| Подсолнечник | Ø 5,0-5,5 | Ø 6,0-10,0 | Ø 2,5-3,2 | □ 3,2-3,6 | 6,3 | 9,5-11,2 |

Примечание.

Знак Ø означает решето с круглыми отверстиями, □ знак - решето с продолговатыми отверстиями, А -решето с треугольными отверстиями. Решета, не входящие в основную комплектность машин, могут быть поставлены по отдельным заказам. Завод укомплектовывает машину МС-4,5 триерными цилиндрами с ячейками диаметром 5 мм и 9,5 мм, другие могут быть поставлены по отдельным заказам.

4.6. Настройка работы триеров. Качество работы триерных цилиндров зависит от положения рабочей кромки желоба (рис. 20). При регулировке положения желоба необходимо иметь в виду следующее: при высокой установке кромки желоба в овсюжном цилиндре II семена получаются более чистыми, но при этом не все из них попадают в желоб, часть остается в цилиндре и сходит вместе с длинными примесями. При низкой установке рабочей кромки желоба в очищенных семенах остается много длинных примесей (овсюг, овес при очистке пшеницы), но меньше семян попадает в отходы.

При высокой установке рабочей кромки желоба в кукольном цилиндре I короткие примеси попадают в желоб в меньшем количестве, так как часть их выпадает из ячеек раньше, ниже кромки желоба. При низкой установке рабочей кромки желоба в него попадает больше коротких примесей, поэтому материал получается более чистым, но при этом хорошие семена могут попасть в желоб.

Положение рабочей кромки желоба, обеспечивающее достаточно четкое разделение зерновой смеси и хорошую производительность триера,

достигается поворотом желоба с помощью маховичка (рис. 21) через зубчатую пару с последующей фиксацией торцевой рукояткой. Проверка качества работы триерных цилиндров производится просмотром всех выходов с цилиндров.

Рис. 21 Маховик поворота лотка триерного цилиндра

Оптимальная загрузка триерных цилиндров определяется по выходу длинных примесей. Триерный цилиндр по отделению длинных примесей загружают до такого состояния, пока вместе с длинными примесями не пойдет основное зерно. Затем загрузку уменьшают до тех пор, пока в отходах не будет чистого зерна. Это и есть оптимальный режим работы триерного цилиндра. При перегрузке цилиндров триеры не успевают поднимать семена в желоб, они сходят с него в приемник. При недогрузке помимо очищенных семян и коротких примесей цилиндр забрасывает и длинные примеси. Для хорошей работы триеров необходимо нормально загружать их семенным материалом, не допуская большой перегрузки. При работе на овсе рукоятку, расположенную на нижнем приемнике, переведите в положение, указанное на рис. 22.

Рис.22  Рукоятка переключения заслонки в приемнике при работе на овсе

ВНИМАНИЕ!

С целью исключения поломок зубчатого колеса регулировки лотков, необходимо:

перед запуском машины лоток триерного цилиндра повернуть на 360°. В случае возникновения сопротивления повороту лотка произведите разборку и очистку триерных цилиндров;

произведите сборку и прокрутите машину в течение нескольких минут на холостом ходу;

верните лоток в рабочее состояние и начните загрузку машины.

При работе без триеров отключите триерные цилиндры, ослабив натяжение ремня привода редуктора триеров с помощью перемещения рукоятки по пазу (рис. 23).

Рис. 23 Рукоятка отключения триеров

Для выгрузки материала, минуя триерные цилиндры, переведите заслонку на стояке так, чтобы указатель заслонки стоял в положении «Без триеров» (рис. 24).

При работе без триеров очищенный материал выводится через левый выход нижнего приемника.

Регулировка числа оборотов эксцентрикового вала.

При очистке семян трав, проса, льна приводной эксцентриковый вал машины должен делать 351 об/мин. Для этого большой шкив перемещается по эксцентриковому валу, и передача на вал осуществляется со шкива электродвигателя, имеющего ручей диаметром 112 мм.

Рис. 24 Рукоятка переключения режимов работы машины

Натяжение ленты элеватора осуществляется приспособлением (рис. 25), состоящим из планки, к которой приварены две стойки 9, и винта 10 с приваренной планкой 1. Приспособление упирается двумя стойками в струбцину 6, а свободные концы ремня вставляются между швеллерами 3, 7 и зажимаются планками 1,8 с помощью .болтов 2, после чего отпускают болты 4 струбцины. Натяжение осуществляется вращением гайки 11. Для обеспечения нормальной работы элеватора необходимо, чтобы при усилии 4 кг стрела прогиба ремня не превышала 10-25 мм. После обеспечения этого натяжения ремня закручивают болты 4 на струбцине и, ослабляя болты 2 и винт 10, снимают приспособление. Свободные концы ленты должны выступать не более 25 мм от струбцины.

Рис. 25 Приспособление для натяжения ремня

1,8, 12 - планки; 2,4- болты; 3, 7 - швеллеры; 5 - лента;

6 - струбцина; 9 - стойка; 10 - винт; 11 - гайка.

ВНИМАНИЕ!

С целью предотвращения преждевременного износа ленты с ковшами необходимо следить за их натяжением.

4.7. Очистка машины от остатков зернового материала

После работы, а также при переходе от очистки семян одного сорта культуры к другому сорту и культуре, машина должна быть тщательно очищена от остатков зерна и сора. Очистку производите работой вхолостую при максимальных скоростях воздушного потока в каналах.

Для окончательной очистки питающего устройства распределительного шнека необходимо удалить остатки зернового материала из приемного носка и резко освободить от фиксации рукоятку торсиона, тем самым встряхнуть питающий клапан; в триерных цилиндрах необходимо опрокинуть лотки. Когда все остатки материала сойдут, машину остановите, откройте поддон нижней головки в отгрузочном элеваторе; вытащите поддон из корпуса воздушной части. Снимите стяжки с цилиндров, освободите обечайки от розеток и сдвиньте обечайки в сторону опорных роликов до упора в уголок. Обечайку опустите на лоток. Через образовавшуюся щель выметите остатки материала, выходу остатков помогайте легким простукиванием по обечайке.

Тщательно обметите веником или щеткой все части машины, очистите щетки от застрявших в них семян, очистите пылесборник. Затем установите обечайки на место, машину пустите работать вхолостую, а после выхода из стана последних семян снова остановите, еще раз обметите и поставьте на место заслонки, установите лотки цилиндра, поставьте решета.

5  ДОСБОРКА, НАЛАДКА И ОБКАТКА ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Сборка машины сводится к установке загрузочного транспортера с питателями, установке механизма автоматического управления загрузкой машины на корпус загрузочного транспортера, надеванию ремней и цепей, установке опоры отгрузочного транспортера и ограждения на его привод, отгрузочного транспортера, подключению машины к электросети.

Загрузочный транспортер крепится при помощи пластин 6 и болтов 5 к кронштейну воздушной части (рис. 3). Конец штанги 10 транспортера отвяжите от рамы, вставьте снизу в направляющие, расположенные на корпусе транспортера. После этого наденьте тросик на ролик, расположенный на опорной трубе. Во избежание задевания тросика за рукоятку наматывайте его согласно рис. 26.

Рис. 26. Установка троса на загрузочном транспортере

Затем проверьте достаточность натяжения цепи транспортера. Правильность натяжения контролируйте отклонением скребка цепи примерно на 30° в обе стороны. Цепь натягивайте болтами натяжного устройства, расположенными в нижней секции загрузочного транспортера. Если натяжное устройство не обеспечивает натяжение цепи, укоротите ее на 1-2 звена, после чего проведите регулировку.

Установку механизма автоматического регулирования загрузкой машины производите согласно рис. 4 в следующем порядке:

- распакуйте узел;

- снимите с оси 5 одну из гаек, расположенных на конце оси;

- снимите с оси клапана 1, шайбу 3 и две втулки 4;

- установите на загрузочный транспортер втулки 4 и закрепите их шплинтами 2;

- ось 5 вставьте во втулки;

- на свободный конец оси установите клапан 1;

- установите плиту 7 нижним концом в паз втулки 4;

- совместите отверстие в кронштейне загрузочного транспортера с овальным отверстием в верхней части плиты, вставьте болт с квадратным подголовником и накрутите гайку-барашек 8;

- закрепите скобами металлорукав с проводами, расположенными на загрузчике;

- заведите провода в клеммную коробку, расположенную на стойке рамы, подключение проводов производите в соответствии с их маркировкой согласно схеме подключений (рис. 14).

При установке питателей на корпус транспортера:

- совместите паз вала шнека питателя с пальчиковой гайкой, расположенной на валу нижней головки корпуса транспортера;

- козырек питателя наденьте на скобу, расположенную на корпусе транспортера;

- соедините питатели штангой с корпусом и установите передние тяги. Приводные ремни наденьте на шкивы рабочих органов согласно схеме передач (рис. 35). При надевании ремня сначала освободите натяжное устройство. Надевать ремень на шкив при помощи ломика категорически запрещается, так как при этом возможно повреждение ремня. В случае, если новый ремень трудно надеть, снимите один из шкивов, заведите в ручей ремень и поставьте шкив на место.Для обеспечения нормальной работы передачи приводные ремни должны быть натянуты до норм, указанных в схеме (рис. 35).

Если при надевании нового ремня фактическое натяжение его превышает указанное на схеме, следует натяжным шкивом временно не пользоваться, установив его в нерабочее положение.

При замене ремней контуров, проходящих через главный вал:

- освободите от крепления к стойке рамы корпус подшипника вала со стороны привода;

- освободите от крепления к корпусу эксцентрика шатун привода стана с той же стороны;

- снимите ремни с вала через зазор, образовавшийся между корпусом подшипника и стойкой рамы;

- введите новые ремни через зазор на вал и проведите все операции по восстановлению креплений корпуса подшипника к стойке и шатуна к корпусу эксцентрика. Для нормальной работы ременной передачи необходимо следить за плоскостью контура, регулируя положения шкивов на валах.

Наденьте цепи ходовых колес. Натяните цепи привода триеров и шнека отходов натяжными звездочками.

Натяжение цепи считается нормальным, если цепь можно усилием руки отвести от линии движения на 40 - 70 мм на метр длины цепи. При большом натяжении цепь и звездочки быстро изнашиваются, при слабом натяжении увеличивается набегание цепи на звездочку. Необходимо следить также, чтобы звездочки, охватываемые одной цепью, лежали в одной плоскости. Отклонение допускается не более 0,2 мм на каждые 100 мм межцентрового расстояния.

Установите опору на отгрузочный транспортер. Опора имеет два рабочих положения (рис. 28). При работе на зерновых и малосыпучих культурах установите опору в положение I, а при работе на бобовых и текучих культурах - в положение II. При этом уменьшается угол подъема материала.

Рис. 27 Схема крепления отгрузчика

1 - прицеп, 2 - сцепка. I - основное положение отгрузочного транспортера для выгрузки очищенного материала;II - положение отгрузочного транспортера для выгрузки очищенного овса.

При присоединении отгрузочного транспортера к машине закрепите его  прицепом 1, сцепкой 2, расположенными на нижнем поясе рамы и фланцевом соединении элеватора согласно рис. 27.

Подключение машины к электросети осуществляется кабелем, приложенным к машине. Разделанные концы кабеля подсоедините в щит управления к зажимам А, В, С, а нулевую жилу кабеля - к зануляющей шинке. Второй конец кабеля имеет вилку с розеткой муфты МР-2У1. Розетка устанавливается на столбе.

Рис. 28 Схема установки опоры отгрузочного транспортера

I - положение опоры при работе на зерновых и малосыпучих культурах;

II - положение опоры при работе на бобовых и текучих культурах

5.2. Подготовка машины к работе. Для проверки правильности сборки, а также для приработки трущихся механизмов, машину необходимо обкатать вхолостую в течение 30 минут.

Перед обкаткой машины проверьте:

- затяжку всех гаек и стопорных винтов. При затяжке нельзя пользоваться надставками к ключам (трубами, ломиками и т. п.);

- крепление корпусов подшипников;

- натяжение приводных ремней и цепей;

- крепление двигателей к опорам;

- крепление шатунов и подвесок решетного стана. Во избежание потерь зерна проверьте и обеспечьте плотность прилегания:

- решетной рамки к направляющим и задней стенке;

- боковых уплотнений течки ввода зерна во II аспирацию;

- крышки пылесборника к боковине воздушки;

- съемной стенки воздушной части, эл. щита к боковине воздушной части

- смажьте подшипники согласно схеме смазки, в редуктор приводода триеров залейте масло.

Присоедините питающий кабель отгрузочного устройства к щиту через розетку.

Пуск рабочих органов машины осуществляется нажатием кнопок, расположенных на щите управления. Порядок включения устройства:

вентилятор - машина - самоход. Порядок отключения: самоход - машина - вентилятор. Такой же порядок включения и отключения соблюдайте и при работе на зерне. После обкатки производите осмотр и устраните обнаруженные дефекты.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание - это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности машины. Оно включает контрольно-осмотровые работы, контроль технического состояния, очистку, смазывание, крепление болтовых соединений, контрольно-регулировочные работы.

Техническое обслуживание должно проводиться:

при эксплуатационной обкатке;

при использовании;

при хранении.

Своевременное и правильное техническое обслуживание машины обеспечивает надежность ее в эксплуатации.

6.2. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке                   должно проводиться при подготовке машины к хозяйственным работам:

при подготовке машины к обкатке;

при обкатке;

по окончании обкатки.

6.3. Техническое обслуживание при использовании имеет следующие виды:

ежесменное техническое обслуживание (ЕТО);

первое техническое обслуживание (ТО-1).

6.3.1. Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводят через каждые 8-10 часов после ее окончания; ТО-1 - через 120 часов работы.

Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) ЕТО, ТО-1 от установленной до 20 процентов.

6.4 Техническое обслуживание при длительном хранении должно производиться:

при подготовке машины к хранению;

в период хранения;

при снятии с хранения.

Техническое обслуживание при подготовке к хранению проводите сразу после окончания работ.

Техническое обслуживание в период хранения проводите путем проверки состояния машины не реже одного раза в два месяца.

Техническое обслуживание при снятии с хранения проводите перед началом хозяйственных работ.

6.5. Содержание технического обслуживания при подготовке машины к эксплуатационной обкатке и ее проведение аналогично ЕТО.

Содержание технического обслуживания по окончании эксплуатационной обкатки аналогично ТО-1.

| Таблица 3 Трудоемкость и продолжительность видов технического обслуживания |
| --- |
| Вид технического обслуживания | Продолжитель-ность, ч. | Трудоемкость, чел-ч |
| 1.ТО при эксплуатационной обкатке: |  |  |
| ТО при подготовке машины к обкатке | 0,2 | 0,2 |
| ТО при обкатке | 0,5 | 0,5 |
| ТО при окончании обкатки | 0,8 | 0,8 |
| 2. ТО при использовании: |  |  |
| ежесменное (ЕТО) | 0,2 | 0,2 |
| первое техническое (ТО-1) | 0,8 | 0,8 |
| Продолжение таблицы 3 |
| 3. ТО при длительном хранении: |  |  |
| ТО при подготовке машины к хра нению | 5 | 5 |
| ТО в период хранения | 0,2 | 0,2 |
| ТО при снятии с хранения | 4 | 4 |

### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО КАЖДОМУ ВИДУ

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОБКАТКЕ ТО при подготовке к обкатке и ТО при проведении обкатки аналогично ЕТО. |
| Обкатку проводите 30 минут. | Обнаруженные неисправности должны быть устранены. |  |
| ТО по окончании обкатки аналогично ТО-1. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). |
| Осмотрите машину | 1.Машина должна быть комплектной. 2.Рабочие органы, механизмы, ограждения не должны иметь явных повреждений. | Внешним осмотром |
| Очистите от пыли и грязи составные части машины и отгрузочного транспортера | Внутренние поверхности воздушных, транспортирующих каналов и питающего устройства не должны быть покрыты растительными остатками и землей. Ящик пылеотделителя должен быть освобожден от пыли. | Щетки или веник |
| Проверьте и, при необходимости, подтяните ключами болтовые соединения креплений: эксцентрикового вала, вала вентилятора, подвесок и шатунов решетного стана машины | Моменты затяжки должны соответствовать ОСТ 23.4.250 для соединений общего назначения | Ключи: ГОСТ 2839 7811-0004С2Ц15Хр (10x12) 7811-0027С2Ц15Хр (1Зх 14) 7811-0023С2Ц15Хр (17x19) 7811-0026С2Ц15Хр (22x24) |
| Проверьте и, при необходимости отрегулируйте натяжение ремней клиноременных передач, приводных цепей, ленты отгрузочного транспортера | Натяжение контролируйте согласно схеме контроля натяжения ремней и цепей (Рис. 35) | Нажмите на ветвь рукой и визуально определите прогиб ремня цепи |
| Проверьте работоспособность всех регулировок воздушной системы, питающего устройства и триеров | Заслонки должны перемещаться и удерживаться в любом положении. Усилие поджатия питающего клапана должно изменяться. Лоток триерных цилиндров должен свободно поворачиваться на 360°. При наличии сопротивления произведите разборку и очистку триерных цилиндров от зерна и пыли. | От руки От руки за маховик установленный на машине |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| Осмотрите машину | 1.Машина должна быть комплектной 2.Рабочие органы, механизмы, ограждения не должны иметь явных повреждений | Внешним осмотром |
| Очистите от пыли и грязи составные части машины и отгрузочного транспортера | Внутренние поверхности воздушных, транспортирующих каналов и питающего устройства не должны быть покрыты растительными остатками и землей. Ящик пылеотделителя должен быть освобожден от пыли. Обечайки триерных цилиндров должны быть освобождены от остатков материала и пыли | Щетки или веник Постукиванием деревянным предметом по обечайкам по всей поверхности |
| Проверьте и, при необходимости, подтяните ключами болтовые соединения креплений: эксцентрикового вала, вала вентилятора, подвесок и шатунов решетного стана машины | Моменты затяжки должны соответствовать ОСТ 23.4.250 для соединений общего назначения | Ключи: ГОСТ 2839 7811-0004С2Ц15Хр (10x12) 7811-0027С2Ц15Хр (13x14) 7811-0023С2Ц15Хр (17x19) 7811-0026С2Ц15Хр (22x24) |
| Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте натяжение ремней клиноременных передач, приводных цепей, ленты отгрузочного транспортера | Натяжение контролируйте согласно схеме контроля натяжения ремней и цепей (Рис. 35) | Нажмите на ветвь рукой и визуально определите прогиб ремня цепи |
| Отключите машину от электросети | Машина должна быть обесточена |  |
| Проверьте работоспособность всех регулировок воздушной системы, питающего устройства и триеров | Заслонки должны перемещаться и удерживаться в любом положении. Усилие поджатия питающего клапана должно изменяться. Лоток триерных цилиндров должен свободно поворачиваться на 360°. При наличии сопротивления произведите разборку и очистку триерных цилиндров от зерна и пыли. | От руки От руки за маховик установленный на машине |
| Проверьте уровень масла в редукторе триерных цилиндров и, при необходимости, долейте | Заполните корпуса смазкой до появления его из шарнира | Ключ Масло Тап-15В или Тэп-15 ГОСТ 23652 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ При подготовке машины к хранению |
| Смажьте составные части машины согласно схеме и таблице смазки (рис. 30 и табл. 4) |  | Шприц рычажно-плунжерный ТУ 37.001424 или ТУ 23.2.169 |
| Тщательно очистите от пыли, грязи, зерновых остатков и ржавчины машину и отгрузочный транспортер | Наружные и внутренние поверхности должны быть чистыми | Щетка или веник; Протрите ветошью, смоченной синтетическими моющими средствами, например «Комплекс» ТУ 3840720, с последующим протиранием насухо. Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009 или ГОСТ 6456; Эмаль АС-182 ГОСТ 19024, агрегат технического обслуживания АТО-1768- ГОСНИТИ |
| Отсоедините отгрузочный транспортер | Сцепку для крепления транспортера закрепите на машине |  |
| Доставьте машину и отгрузочный транспортер на закрепленное место хранения | Машина должна храниться в закрытом помещении, под навесом или на специально оборудованной площадке | Путем буксировки по току |
| Транспортер опустите в рабочее положение Снимите двигатели со шкивами с машины, прикрепите к ним бирки и сдайте на склад |  | Комплект инструмента, бирки |
| Снимите с машины все приводные ремни. Промойте теплой мыльной водой или обезжирьте неэтилированным бензином, просушите, припудрите тальком и свяжите в комплекты, прикрепите бирку и сдайте на склад. | Ремни должны быть чистыми и обезжиренными | Теплая вода (35-40°) синтетическое моющее средство, «Комплекс» ТУ 38-40720, последующая протирка насухо, тальк ТРЦВ ГОСТ 19729, бирка |
| Снимите цепи. Втулочнороликовые цепи промойте в промывочной жидкости. Выдержите не менее 20 мин. В подогретом до 80-90° С автотракторном или дизельном масле, скатайте в рулон и подвесьте для стекания масла, прикрепите бирки и сдайте на склад | Цепи должны быть смазаны маслом Тап-15В ГОСТ 23652 или смазкой пушечной К-17 ГОСТ 19537-85 | Комплект инструмента и принадлежностей. Вода, промывочная жидкость, ветошь, бирки, пистолет-распылитель или погружением |
| Резиновые скребки протрите и окрасьте смесью алюминиевой пудры со светлым масляным лаком, или алюминиевой пастой |  | Ветошь, смесь алюминиевой пудры со светлым масляным лаком или алюминиевой пас той ГОСТ 3134 с уайт- спиритом в соотношении 1:4 или 1:5 |
| Снимите тросик подъема загрузочного транспортера, очистите от пыли и грязи, покройте смазкой или восковым составом, скатайте и, прикрепив бирку, сдайте на склад |  | Ветошь, восковые составы ЗВВД-13 ТУ 38.101-716 или ПЭВ-74 ТУ 38.101-103, пистолет-распылитель или кисть |
| Рабочие поверхности шкивов, резиновую поверхность колес очистите и покройте защитно-восковым составом ЗВВД-13 |  | Микровосковые составы ЗВВД-13 ТУ 38.101-716 или ПЭВ-74 ТУ 38.101-103, кисть, ветошь |
| Обезжирьте и покройте защитным восковым составом: натяжные устройства, оси под храповик-барабан лебедки, резьбовые поверхности растяжек питателей, водила, шатунов, рукояток маховиков триерных цилиндров |  | Микровосковой состав ЗВВД-13 ТУ 38.101-716 или ПЭВ-74 ТУ 38.101-103, ветошь, пистолет-распылитель |
| Восстановите окраску, зачистив поврежденные места | Поврежденная окраска должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочных покрытий | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009 или ГОСТ 6456; эмаль АС-182 ГОСТ 19024; пистолет-распылитель или кисть |
| Смажьте составные части машины согласно схеме смазки 30 и табл. 4 | Заполните корпуса подшипников смазкой до появления его из шарнира | Шприц рычажно-плунжерный ТУ 37.001.424 Литол-24 ГОСТ 21150 или солидол ГОСТ 1033 или ГОСТ 4366 |
| Установите машину на подставке | Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10 см |  |
| ТО в период хранения |
| Проверьте не реже 1 раза в два месяца: правильность установки машины на подставках; комплектность; состояние антикоррозийных покрытий | Подставки должны быть установлены согласно рис.31 и рис.32 Не должно быть покрытий |  |
| ТО при снятии с хранения |
| Снимите машину с подставок |  | Агрегат технического обслуживания машин при хранении АТО-9995-ГОСНИТИ |
| Тщательно очистите машину от пыли и грязи | Поверхности машины должны быть чистыми |  |
| Удалите консервационную смазку |  | Протрите ветошью, смоченной синтетическими моющими средствами, например, "Комплекс" ТУ 38-40720-73, с последующим протиранием насухо |
| Установите двигатели, наденьте и натяните цепи приводные Протрите и установите тросик подьема загрузчика |  | Комплект инструмента, прилагаемого к машине |
| Очистите и сдайте на склад подставки и бирки |  | Плоскогубцы 7814-0091 Ц15хр или 7814-0092 Ц15хр ГОСТ 5547-75 |

Таблица 4

Таблица смазки

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точек смазки (Рис.30) | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Кол – во точек смазки. | Периодич-ность. смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре от –15°С до +45°С | Заправка при эксплуатации | Смазка при хранении |  | Основные. | Заменители. |
|  |  | Основные | Дублирующие |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Цепь механизма очистки | Масло трансмис-сионное ТАп – 15В ГОСТ 23652 | Масло ТМ-3-18 ГОСТ 17479 |  | Смазка по ГОСТ9.014 или применяемая при эксплуатации применяемая при эксплуатации | 1 | 250 ч | 250 ч или 1раз в сезон |
| 2 | То же | То же |  |  |  | 1 | То же | То же |
| 2 | Редуктор триеров | -//- | -//- |  |  | 1 | 500 ч или 1 раз в сезон | 500 ч или раз в сезон |
| 6 | Ось вилки поворотной | Литол – 24Р ГОСТ 21150 | Солидол ГОСТ 4366 ГОСТ 1033 |  |  | 1 | 500 ч | 250 ч или 1 раз в сезон |
| 6 | Оси колес | То же | То же |  |  | 3 | То же | -//- |
| 6 | Опорная площадка | -//- | -//- |  |  | 1 | -//- | -//- |
| 9 | Ось барабана с храповиком | -//- | -//- |  |  | 1 | -//- | -//- |
| 7 | Редуктор механизма самоперед-вижная | -//- | -//- |  |  | 1 | 500 ч или один раз в сезон | 250 или 1 раз в сезон |
| 1 | Муфта загрузчика | -//- | -//- |  |  | 1 | 250 ч | -//- |
| 4 | Ролик поддерживающий | -//- | -//- |  |  | 4 | То же | -//- |
| 5 | Подшипники вала вентилятора | -//- | -//- |  |  | 2 | 500 ч | -//- |
| 8 | Подшипники вала эксцентрко-вого | То же | То же |  |  | 2 | То же | -//- |
| 2 | Подшипники редуктора триеров |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

| Нормы расхода материалов при техническом обслуживании и хранении изделия |
| --- |
| Наименование материала и марка | Вид ТО и разовый расход материала, кг |
|  | При обкатке | ЕТО | ТО-1 | ТО при длительном хранении |
|  |  |  |  | При подготовке к хранению. | В период хранения | При снятии с хранения |
| Ветошь ТУ 63. 178.77-82 Моющее средство «Комплекс» ТУ 38-107-46-77 Масло ТАп-15В или ТЭп-15-ЭФО ГОСТ 23652 или Солидол ГОСТ 4366 ГОСТ 1033-79 или Литол ГОСТ 21150 Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009 или ГОСТ 6456 Тальк ТРЦВ ГОСТ 19729 Смазка пушечная ГОСТ 19537 или К-17 ГОСТ 10877 Восковой состав ЗВВД-13, ПЭВ-74 ТУ 38-101-716-78, ТУ 38. 101-103-71 Грунт-преобразователь ржавчины ВА-0112, ТУ 6-10-1234-72 Алюминиевая пудра ГОСТ 5497-80 ГОСТ 15907-70 Эмаль ПФ-188, АС-182 ГОСТ 19024 Уайт-спирт ГОСТ 3134 Бирка из фанеры ГОСТ 3916 | 0,1 0,2 0,4 0,5 | 0,1 0,2 0,4 0,5 | 0,1 0,2 0,4 0,5 | 0,3 0,5 0,5 0,1 0,1 1,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 | 0,15 0,05 0,1 0,1 | 0,3 0,7 0,05 0,2 |

7 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Машина вторичной очистки семян самопередвижная комплектуется кроме стандартных ключей, перечисленных в приложении 2, двумя специальными:

- СММ 40.601 - ключ с квадратным концом 5Х5 мм для снятия крышки, с редуктора привода триеров;

- СММ 14.613 - ключ с головкой под замок электрошкафа. Форма отверстия головки треугольная, размер стороны треугольника 9 мм. Для натяжения элеваторной ленты с ковшами к машине прилагается специальное приспособление СММ 11.000.

Специальные ключи уложены в инструментальную сумку вместе со стандартными ключами.

Приспособление для натяжения элеваторной ленты с ковшами и инструментальная сумка уложены при транспортировании в пылесборник воздушной части машины.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Машина должна храниться в соответствии с ГОСТ 7751 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения». Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать требованиям 4 или 7 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов Л ГОСТ 23170.

8.2. При межсменном хранении (до 10 дней) допускается оставлять машину на месте проведения работ, отключив ее от электросети и очистив от пыли и грязи все составные части.

8.3. На длительное хранение (более 2-х месяцев) машину ставят в закрытое помещение, или под навес, или допускается хранение на открытой площадке, оборудованной в соответствие с требованиями ГОСТ 7751 при обязательном выполнении работ по консервации и снятии составных частей, требующих складского хранения.

Открытая площадка должна располагаться на незатапливаемом месте и иметь по периметру водоотводные канавы. Поверхность площадок должна быть ровной, с уклоном 2-3° для стока воды, иметь твердое сплошное или в виде отдельных полос  (асфальтное, бетонное и т.п.) покрытие, способное выдерживать нагрузку машин, находящихся на хранении и транспортирующих их.

Расположение машины на площадке должно обеспечивать установку, осмотр и снятие машины с хранения.

8.4. Машина должна быть поставлена на длительное хранение не позднее 10 дней с момента окончания работ.

8.5. При длительном хранении должны быть выполнены все работы, указанные в разделе «Техническое обслуживание», касающиеся подготовки к хранению, при хранении и снятии с хранения.

8.6. Консервацию узлов и деталей машины проводить с соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 согласно схеме (рис.31) и таблице консервации (табл.6).

8.7. При хранении машины в закрытом помещении допускается двигатели не снимать, а после проведения консервации ремни, цепи, тросики питателей установить на место без натяжения.

8.8. Работы, связанные с хранением машины, должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002 «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», а также «Правил техники безопасности при работе на тракторах, сельскохозяйственных и специализированных машинах», утвержденных ВЦСПС.

8.9. Постановка машин на длительное хранение и снятие с длительного хранения должны оформляться записью в специальном журнале, форма которого приведена в приложении.

На каждую сданную на хранение машину составляется акт, в котором указывается техническое состояние машины и комплектность.

9 Транспортирование

Буксировка машины своим ходом, кроме перевозок внутри тока, запрещена. Машину перевозите в кузове автомобиля или прицепа.

Загрузочный транспортер с питателем снимите. После погрузки машины на автотранспорт укрепите ее, не повредив в местах крепления.

При перевозке на открытом железнодорожном транспорте машину крепите растяжками из проволоки и упорными брусками под колеса с соблюдением всех требований по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

| Таблица 6 Таблица консервации |
| --- |
| Номера позиции на схеме | Наименование точек консервации | Наименование марки и обозначение консервационных материалов |
| 1 | Колеса | Микровосковой состав ЗВВД-13 |
| 2 | Вилка передняя | Масло НГ-204 |
| 3 4 | Шкивы Натяжные устройства | Микровосковые составы ПЭВ-74, ЗВВД-13 то же |
| 4 | Натяжные устройства | То же |
| 5 | Оси под храповик-барабан лебедки | « |
| 6 | Трос механизма подъема загрузочного транспортера | « |
| 7 . | Цепи скребковые | « |
| 8 | Растяжки питателей | « |
| 9 | Резьбовая поверхность водила и шатунов | Микровосковой состав ПЭВ-74 |
| 10 | Резьбовая поверхность рукояток маховиков триерных цилиндров | то же |
| 11 | Цепи втулочно-роликовые | Автол |
| 12 | Ремни клиновые приводные | Моющее средство«Комплекс»ТУ38-40746-74, тальк ТРЦВ ГОСТ19723 |
| 13 | Двигатели со шкивами | снимаются |

Рис. 30 Схема консервации

Рис. 31 Установка машины на хранение

Рис. 32 Установка отгрузочного транспортера на хранение

Таблица 7 10 Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность и внешнее проявление | Методы устранения |
| --- | --- |
| Пробуксовка машины | Поднимите загрузчик и освободите его нижнюю головку |
| Набегание цепей на звездочки | Натяните цепи |
| Машина не развивает оборотов | Натяните ремни в клиноременных передачах. Проверьте напряжение и частоту в сети (при питании от местной станции) |
| Неравномерное распределение по ширине решетного стана | Осмотрите распределительный шнек питающего устройства. Возможно попадание посторонних предметов и деформация кромок клапана |
| Материал не подается в элеватор | Проверьте натяжение ленты элеватора и наличие ковшей на ней. Выньте пылесборник и проверьте состояние рифленой поверхности лотка. При необходимости очистите от грязи. Проверьте крепление привода вибролотка |
| Ухудшение качества воздушной очистки вследствие уменьшения скорости воздушного потока | Проверьте натяжение приводного ремня вентилятора. Очистите поддон воздушки, жалюзи II аспирации, стенку канала через окно в крыше. Очистите пылесборник. Воздушный поток отрегулируйте заслонками. Если в результате не будет достигнут эффект, то проверьте состояние лопастей вентилятора. При необходимости очистите их от грязи |
| После включения выклю- чателя зеленая сигнальная лампа не горит, хотя лампа исправна | Отсутствует фаза или фазы сетевого напряжения Замените сетевой предохранитель |
| Не включается и гудит один или все электродвигатели, сигнальная лампа горит | Нет фазы В1. Осмотрите подключение к сети и шкафу |
| Один из пускателей постоянно отключается | Перегрузка эл. двигателя, мало напряжение сети. Вызовите электромонтера, подтяните винтовые соединения |
| Стук в решетном стане | Проверьте крепление решетных рамок в стане |
| Стук в щеточном механизме | 1. Проверьте состояние пар трения в подшипниках скольжения привода щеточного механизма 2. Отрегулируйте длину шатуна для устранения возможных перекосов щеточной рамки |
| Сильная вибрация машины | Проверьте затяжку болтов, крепящих шатуны решетных станов к головкам и стану, параллельность шатунов к боковинам станов. Подтяните крепление стяжек опор триерных цилиндров |
| Наличие значительного количества полно ценного зерна в отходах | Правильно подберите решета Б2, В и Г. Уменьшите скорость воздушного потока в аспирационных каналах. Отрегулируйте работу триеров. Проверьте плотность прилегания накладных планок решетных рамок |
| Решета работают одной стороной | Машина движется наклонно. Выровнять машину. Поджать клапан распределительного шнека |
| Зерновой материал плохо очищен: (наличие крупных примесей) Сыпь зерна из розетки кукольного триера | Решета Б1 и Б2 поставьте мельче. Отрегулируйте лоток, уменьшите загрузку машины |

Рис. 33  Кинематическая схема.

1 – двигатель привода самохода, 2- двигатель привода машины, 3 – вал редуктора самохода, 4 – ось колеса, 5 – вал главный, 6 – выходной вал редуктора привода триеров, 7 – вал распределительного шнека, 8 – валы триеров, 9 – выходной вал редуктора привода триеров, 10 – вал загрузочного транспортера, 11 – вал шнека отходов, 12 – двигатель привода вентиляторов, 13 – вал вентилятора, 14 – вал верхнего барабана вентилятора, 15 – барабан отгрузчика, 16 – двигатель привода отгрузчика, 17 – вал нижнего барабана элеватора, 18- вал питающего валика

Рис. 34 Схема контроля и напряжения ремней

Рис.36 Схема расположения подшипников качения

Приложение 1

| Перечень подшипников качения (Размеры, мм) |
| --- |
| Номер позиции по схеме расположения подшип- ников (рис. 35) | Тип подшипников | Номер по каталогу | Место установки | Количество подшипников |
|  |  |  |  | на сборочную единицу | на изделие в целом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шариковый радиальный сфери ческий двухрядный с закрепительной втулкой ГОСТ 8545-75 d =30 Dо=72 В=17 | № 11206 | Вал ротора | 2 | 2 |
| 2. | Шариковый радиальный с двумя уплотнениями ТУ 37.006.084-77 | № 180205 | Транспортер загру- зочный Элеватор Вал шнека отходов Барабан ведущий отгрузчика | 2 4 1 2 | 2 4 1 2 |
| 3. | Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями ГОСТ 8882-75 d=25 Dо=52 В=15 | № 180205 | Головка водила Входной вал ре- дуктора самохода | 2 2 | 2 2 |
| 4. | Шариковый радиальный однорядный сферический с двухсторонним уплотнением ТУ 37.006.084-77 d=30 Dо=62 В=16 | № 1580206 | Вал распредели- тельного шнека | 2 | 2 |
| 5. | Шариковый радиальный сферический двухрядный с закрепительной втулкой ГОСТ 8545-75 d=25 Dо=80 В=18 | № 11207 | Вал главный | 2 | 2 |
| 6. | Шариковый радиальный однорядный с двумя защитными шайбами ГОСТ 7242-81 d=60 Dо=110 В =22 | №80212 | Шатун главного вала | 1 | 3 |
| 7. | Роликовый конический однорядный ГОСТ 333-79 d=35 Dо=72 B=23 С=15 | № 7305 . | Редуктор триеров | 2 | 2 |
| 8. | Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями ГОСТ 8882-75 d=35 Dо=72 В=17 | № 180207 | Вал триера | 1 | 2 |
| 9. | Шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями ГОСТ 8882-75 d=20 Dо=47 В =14 | № 180204 | Ролик натяжной Ролик отгрузчика Барабан ведомый отгрузчика | 1 2 2 | 6 4 2 |
| 10. | Роликовый конический однорядный ГОСТ 333-79 d= 30 D0= 62 B= 16 | № 7206 | Редуктор триеров | 2 | 2 |

| Приложение 2 Перечень инструмента и принадлежностей |
| --- |
| Обозначение | Наименование | Где применяется | Кол-во |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 1284.1 | Ремни: В(Б)-1800 I В(Б)-2360 I В(Б)-2500 I В(Б)-1600 I А-2800 I В(Б)-4000 I А-1400 I В(Б)-2000 I В(Б)-2800 В(Б)-1600 I I | загрузчик, воздушная часть воздушная часть отгрузчик элеватор элеватор самоход главный вал питающее устройство триера | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 01.191.000 | Цепь привода ходовых колес ПРД-38- 3000 (без соединительного и переходного звеньев) | на машине | 2 |
| МСУ 14.160 | Опора отгрузочного транспортера | отгрузочный транспортер | 1 |
| МСУ 14.320 | Ограждение отгрузочного транспортера | то же | 1 |
| МСУ 14.330 | Фартук | -//- | 1 |
| СММ 11.000 | Приспособление для натяжения ленты элеватора | элеватор | 1 |
| МСУ 02.200 | Механизм управления загрузкой | загрузчик | 1 |
| ЗАВ-10.90.990 | Маховичок | триера на машине | 2 |
| СММ 05.001 | Втулка | триера | 2 |
| ТУ 208УССР264 | Вилка муфты МР 2У1 | на машине | 1 |
| МСУ 02.435 | Плита с конечными выключателями и крышкой | Загрузочный транспортер | 1 |
| МСУ 14.240 МСУ 14.260 МСУ 14.627 | Колесо с вилкой и осью в сборе | Отгрузочный транспортер | 3 |
| МСУ 02.606 | Тяга | Загрузочный транспортер | 2 |
| МСУ 02.607 | Штанга |  | 1 |
| ОВИ 06.002 | Ручка | на машине | 3 |
| ТУ 208УССР264 | Розетка муфты | -//- | 1 |
| ГОСТ 5547 | Плоскогубцы* 7814-0091 Ц1Хр или 7814-0092Ц15Хр | инструмент | 1 |
| ГОСТ 2839-80 | Ключи гаечные*: 7811-0004С2Ц15Хр 7811-0027С2Ц15Хр 7811-0023С2Ц15Хр 7811-0026С2Ц15Хр | то же | 1 1 1 1 |
| СММ 40.601 | Ключ | -//- | 1 |
|  | Ключ для щита электрического | -//- | 2 |
| ГОСТ 17199 | Отвертка* 7810-09283ВЦ15Хр | -//- | 1 |
| ТУ 23.1.169-80 или ТУ 7.001.424 | Шприц рычажно-плунжерный* | -//- | 1 |
| ГОСТ 13568 | Звенья переходные: П-ПРД-38-3000 П-ПР-19.05-3180 | цепь колес механизм очистки решет | 2 1 |
| 08.168.000 | Звено соединительное | цепь колес | 2 |
| ГОСТ 397 | Шплинты: 2,5х16.019 4х28.019 3,2х20.019 |  | 2 1 4 |
| ГОСТ 7798 | Болт М12х20.58.019 |  | 1 |
| ГОСТ 7802 | Болт М8х25.58.019 Болт М12х25.58.019 |  | 1 1 |
| СММ 03.024 | Крышка | на машине | 8 |
| БТ 5.00.007 | Крышка | -//- | 4 |
| МСУ03.618 | Пружина | -//- | 1 |
| ОВИ 00.624 | Пружина | -//- | 2 |
| СММ 41.000 | Сумка для инструмента* |  | 1 |
| ТУ 23.2.2068 | Решетные полотна с круглыми отверстиями*: 1-25-3х0,8** 1-36-3х1,0 1-40-3х1,0 1-50-3х1,0 1-65-3х1,0 1-70-3х1,0 1-80-3х1,0 1-90-3х1,0 | в решетном стане Ящик УДЭ-81* -//- -//- -//- -//- -//- -//- | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ТУ 23.2.2068 | Решетные полотна с продолговатыми отверстиями*: 2а-15х12-3х0,8 2а-17х16-3х0,8 2а-20х16-3х1,0** 2а-22х16-3х1,0** 2а-24х20-3х1,0 2а-2бх20-3х1,0 2а-28х20-3х1,0 2а-30х20-3х1,0** 2а-32х25-3х1,0 2а-36х25-3х1,0 23-40х25-3х1,0 2а-45х32-3х1,0 2а-50х32-3х1,0 | Ящик УДЭ-81* -//- в решетном стане -//- Ящик УДЭ-81* -//- -//- в решетном стане Ящик УДЭ-81* -//- -//- -//- -//- | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| МСУ 02.000 | Транспортер загрузочный (без механизма управления загрузкой МСУ 02.200) | на машине | 1 |
| МСУ 14.000 | Транспортер отгрузочный (без колеса с вилкой и фартука) | -//- | 1 |
| МСУ 14.160 | Опора отгрузочного транспортера (без раскосов и колес с вилками) | Транспортер отгрузочный | 2 |
| МСУ 14.812 | Раскос | Транспортер отгрузочный | 1 |
| МСУ 02.100 | Питатель | Транспортер загрузочный | 1 |
| МСУ 02.100-01 | Питатель | -//- | 1 |
| МСУ 14.280 | Приемник | Транспортер отгрузочный | 1 |
| МСУ 15.000 | Тележка | Питающее устройство триера на машине | 1* |
| МСУ 00.403 | Волокуша | -//- | 1* |
| МСУ 00.612 | Тяга | На машине | 1* |
| -01 | Тяга | -//- | 1* |
| МСУ 00.000РЭ МСУ 00.000КД | Документация Руководство по эксплуатации Каталог деталей и сборочных единиц* | для механика | 1 1 |

* Поставляются потребителю за отдельную плату, кроме решет, установленных в решетных рамках (отмеченные **).

| Приложение 3 |
| --- |
| Заправочные объемы |
| Наименование емкостей | Объем, л | Марка масел и рабочих жидкостей, заливаемых в объем |
|  |  | основные | заменители |
| Редуктор триеров | 0,300 | ТАП-15В | Тэп-15 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |

Показатели регулировки

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Регулировка частоты колебаний решетного стана, об/мин | 415; 351 |
| Регулировка скорости воздушного потока, м/с | 2-12 |
| Регулировка скорости вращения цилиндров, об/мин | 42;35 |
| Регулировка положения лотка, град | Угол поворота определяется по качеству очищенного материала. Лоток может проворачиваться на 360°. |

Приложение 5

Журнал учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию

| Дата сдачи | Наименование, марка машины. | Техническое состояние (исправно, требует ремонта, списания) | При постановке машин на хранение | Подписи | Дата выдачи | Техническое состояние (исправно, требу ет ремонта, списанию) | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сданы на склад | отсутствуют | Принял ответств. за хране- ние | Сдал (должность, ф.и.о.) |  |  | принял (должность, ф.и.о.) | выдал ответств. за хранение |
|  |  |  | Наим. сбо-рочных един., деталей | Ккол-во | Наимен. сбороч- ных еди ниц, деталей | кколво |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ОАО «Воронежсельмаш»

394030, г.Воронеж, ул.9 января, 68

## УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

на  машину вторичной очистки семян самопередвижную

МС-4,5

Количество грузовых мест -6

| Обозначение грузового места | Обозначение НД и КД изделия, сборочной единицы, детали | Наименование изделия, сборочной единицы, детали | Количество сборочных единиц, деталей в грузовом месте | Вид грузового места | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/6 | МСУ 00.000 | Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5 (с двигателями и ремнями: 1,1кВт, n=1000об/мин; 2,2кВт, n=1500об/мин; 3,0кВт, n=1000об/мин) | 1 2 1 1 | Без упаковки |  |
|  | ГОСТ 1284.1 | В(Б)-1600 I В(Б)-2000 I В(Б)-2800 I | 1 1 1 | Установлены на валу | Увязаны шпагатом на главном валу |
| 2/6 | ГОСТ 1284.1 | Ремни: А-1400 I А-2800 I В(Б)-1600 I* В(Б)-1600 I В(Б)-1800 I В(Б)-2000 I* В(Б)-2360 I В(Б)-2500 I В(Б)-2800 I* В(Б)-4000 I | 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 | Ящик УД459-01 | Увязаны шпагатом |
|  | ЗАВ-10.90.990 | Маховичок | 2 | -//- | Обернуты бумагой, увязаны шпагатом |
| 2/6 | ТУ 208УССР264 | Вилка муфты МР-2У1 |  | Ящик УД459-02 |  |
|  | СММ 03.024 | Крышка | 8 | -//- | Обернуты в бумагу |
|  | МСУ 14.330 | Фартук | 1 | -//- | -//- |
|  | СММ 11.000 | Приспособление для натяжения ленты элеватора | 1 | -//- | -//- |
|  | БТ-5.00.007 | Крышка | 5 | -//- | -//- |
|  | МСУ14.240 МСУ 14.260 МСУ 14.627 МН 787 | Вилка Колесо Ось Шайба ШЕЗ-18х1,4.019 | 3 3 3 6 | -//- | В сборе, обернуты в бумагу |
|  | МСУ 02.200 | Механизм управления загрузкой (без выключателей, плиты) | 1 | -//- | Обернуты в бумагу |
|  | 01.191.000 | Цепь привода ходовых колес (без соединительного и переходного звеньев) | 2 | -//- | Обернута бумагой, увязана шпагатом |
|  | СММ 05.001 | Втулка | 2 | -//- | -//- |
|  | МСУ 14.160 | Опора отгрузочного транспортера (без раскосов и колес с вилками) | 1 | -//- | -//- |
|  | МСУ 14.220 | Рамка | 1 | -//- | -//- |
|  | МСУ 14.812 | Раскос | 4 | -//- | -//- |
|  | ГОСТ 7798 ГОСТ 5915 ГОСТ 6402 ГОСТ 397 | Болт М10-6g25.58.019 Гайка М10-6Н.58.019 Шайба 10 65Г 05 Шплинт 4х36.019 | 6 6 6 2 | -//- | Обернуты бумагой, увязаны шпагатом и припакованы к рамке МСУ14.220 |
|  | МСУ 02.606 | Тяга | 2 | -//- | Обернута бумагой, увязана шпагатом |
|  | МСУ 02.607 | Штанга | 1 | -//- | -//- |
| 2/6 | СММ 41.000 | Сумка для инструмента | 1 | -//- | Увязана проволо-кой |
|  | ОВИ 06.002 | Ручка | 3 | Уложены в сумку для инструмента |  |
|  | ТУ 208УССР264 | Розетка МР-2У1 | 1 | То же |  |
|  | ГОСТ 5547 | Плоскогубцы** 7814-0091Ц15Хр или 7814-0092Ц15Хр | 1 | -//- |  |
|  | ГОСТ 2839 | Ключи гаечные** 7811-0004С2Ц15Хр (10х12) 7811-0027С2Ц15Хр (13х14) 7811-0023С2Ц15Хр (17х19) 7811-0026С2Ц15Хр (24х27) | 1 1 1 1 | -//- -//- -//- -//- |  |
|  | СММ 40.601 | Ключ | 1 | -//- |  |
|  | СММ 14.613 | Ключ для щита электрического |  | -//- |  |
|  | ГОСТ 17199 | Отвертка ** 7810-09283ВЦ15Хр | 1 | -//- |  |
|  | ТУ 23.2.169 или ТУ 37.001.424 | Шприц рычажно-плунжерный** | 1 | -// |  |
|  | ГОСТ 13568 | Звенья переходные П-ПРД-38-3000 П-ПР-19,05-3180 | 2 1 | -//- -//- | Обернуты в бумагу |
|  | 08.168.000 | Звено соединительное | 2 | -//- | То же |
|  | ГОСТ 397 | Шплинты 2,5х16.019 4х28.019 3,2х20.019 | 2 1 4 | -//- -//- -//- | -//- -//- -//- |
| 3/6 | ГОСТ 7798 | Болт М12-6х20.58.019 | 1 | -//- | -//- |
|  | ГОСТ 7802 | Болт М8х25.58.019 М12х25.58.019 | 1 1 | -//- -//- | -//- -//- |
|  | ОВИ 00.624 | Пружина | 2 | -//- |  |
|  | МСУ 03.618 | Пружина | 1 | -//- |  |
|  | МСУ 02.000 | Транспортер загрузочный (без механизма управления загрузкой) | 1 | Без упаковки |  |
| 4/6 | МСУ 14.000 | Транспортер отгрузочный (без колеса с вилкой и фартука) | 1 | -//- |  |
| 5/6 | МСУ 02.100 | Питатель | 1 | -//- |  |
|  | МСУ 02.100-01 | Питатель | 1 | -//- |  |
| 6/6 | ТУ 23.2.2068 | Решетные полотна с круглыми отверстиями** 1-25-3х0,8*** 1-36-3х1,0 1-40-3х1,0 1-50-3х1,0 1-65-3х1,0 1-70-3х1,0 1-80-3х1,0 1-90-3х1,0 Решетные полотна с продолговатыми отверстиями** 2а-15х12-3х0,8 2а-17х16-3х0,8 2а-20х16-3х1,0*** 2а-22х16-3х1,0*** 2а-24х20-3х1,0 2а-26х20-3х1,0 2а-28х20-3х1,0 2а-30х20-3х1,0** 2а-32х25-3х1,0 2а-36х25-3х1,0 2а-40х25-3х1,0 2а-45х32-3х1,0 2а-50х32-3х1,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Всего 21 | Ящик УДЭ -81 | *** Установлены в рамках решетных станов |
|  | МСУ 00.000РЭ МСУ 00.000КД | Документация Руководство по эксплуатации (гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом) Каталог деталей и сборочных единиц** | 1 1 | Уложена в место 2/6 | В полиэти-леновом пакете. Пакет запаян |

* один комплект ЗИП

** Поставляются потребителю за отдельную плату, кроме решет, установленных в решетных рамках (отмеченные ***).

УПАКОВЩИК                                                       КОНТРОЛЕР

«__»____________                                              «__»____________

Приложение 7

Комплектность

| Обозначение НД и КД на изделие, сборочную единицу, деталь | Наименование изделия, сборочной единицы, детали | Количество сборочных единиц, деталей в грузовом месте |
| --- | --- | --- |

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| МСУ 00.000 | Машина вторичной очистки семян само- передвижная МС-4,5 (с двигателями и ремнями Р=1,1 кВт, n=1000 об/мин Р=2,2 кВт, n=1500 об/мин Р=3,0 кВт, n=1000 об/мин В(Б)-2000, I В(Б)-2800, I В(Б)-1600, I | 1 2 1 1 |
|  |  | 1 1 1 |
| ГОСТ 1284.1 | Ремни: А-1400, 1 А-2800, 1 В(Б)-1600, I * В(Б)-1800, 1 В(Б)-2000, I * В(Б)-2360, 1 В(Б)-2500, 1 В(Б)-2800, I * В(Б)-4000, 1 В(Б)-1600, 1 | 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 |
| 01.191.000 | Цепь привода ходовых колес ПРД-38-3000(без соединительного и переходного звена) | 2 |
| МСУ 14.330 | Фартук | 1 |
| СММ 11.000 | Приспособление для натяжения ленты элеватора | 1 |
| ЗАВ-10.90.990 | Маховичок | 2 |
| ТУ 16К73-05 | Вилка муфты МР-2У1 | 1 |
| СММ 03.024 | Крышка | 8 |
| БТ- 5.00.007 | Крышка | 4 |
| МСУ 14.240 МСУ 14.260 МСУ 14.627 | Колесо с вилкой и муфтой в сборе | 3 |
| МСУ 14.260 | Колесо | 2 |
| МСУ 02.606 | Тяга | 2 |
| МСУ 02.607 | Штанга | 1 |
| МСУ 02.200 | Механизм управления загрузкой (без выключателей, плиты и крышки) | 1 |
| МСУ 02.435 | Плита с конечными выключателями и крышкой | 1 |
| СММ 41.000 | Сумка для инструмента | 1 |
| ОВИ 06.004 | Ручка | 3 |
| ТУ208УССР264 | Розетка МР-2У1 | 1 |
| ГОСТ 5547 | Плоскогубцы** 7814-0091Ц15Хр или 7814-0092Ц15Хр | 1 |
| ГОСТ 2839 | Ключи гаечные** 7811-0004С2Ц15Хр (10х12) 7811-0027С2Ц15Хр (13х14) 7811-0023С2Ц15Хр (17х19) 7811-0023С2Ц15Хр (16х18) 7811-0026С2Ц15Хр (24х27) | 1 1 1 1 1 |
| СММ 40.601 | Ключ | 1 |
| СММ 14.613 | Ключ для щита электрического | 2 |
| ГОСТ 17199 | Отвертка 7810-09283ВЦ15Хр** | 1 |
| ТУ 23.1.169 или ТУ 37.001.424 | Шприц рычажно-плунжерный** | 1 |
| СММ 05.001 | Втулка |  |
| ГОСТ 13568 | Звенья переходные П-ПРД-38-3000 П-ПР-19,05-3180 | 1 2 |
| ГОСТ 397 | Шплинты 2,5x16.019 4x28.019 3,2x20.019 | 2 1 4 |
| ГОСТ 7798 | Болт М12-6gx20.58.019 | 1 |
| ГОСТ 7802 | Болт М8x25.58.019 Болт М12x25.58.019 | 1 1 |
| ОВИ 00.624 | Пружина | 2 |
| МСУ 03.618 | Пружина | 1 |
| МСУ 02.000 | Транспортер загрузочный (без механизма управления загрузкой и питателем) | 1 |
| МСУ 14.000 | Транспортер отгрузочный (без колеса с вилкой и фартука) | 1 |
| МСУ 14.160 | Опора отгрузочного транспортера (без раскосов и колес с вилками) | 1 |
| МСУ 14.812 | Раскос | 4 |
| МСУ 14.280 | Приемник | 1 |
| МСУ 02.100 МСУ 02.100-01 | Питатель Питатель | 1 1 |
| ТУ 23.2.2068 | Решетные полотна с круглыми отверстиями** 1-25-3x0,8*** 1-36-3x1,0 1-40-3x1,0 1-50-3x1,0 1-65-3x1,0 1-70-3x1,0 1-80-3x1,0 1-90-3x1,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|  | Решетные полотна с продолговатыми отверстиями** 2а-15x12-3x0,8 2а-17x16-3x0,8 2а-20x16-3x1,0*** 2а-22x16-3x1,0*** 2а-24x20-3x1,0 2а-26x20-3x1,0 2а-28x20-3x1,0 2а-30x20-3x1,0*** 2а-32x25-3x1,0 2а-36x25-3x1,0 2а-40x25-3x1,0 2а-45x32-3x1,0 2а-50x32-3x1,0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ________ Всего 21 |
| МСУ 00.000РЭ МСУ 00.000КД | Документация: Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном, упаковочным листом и аварийным актом) Каталог сборочных деталей и единиц** | 1 1 |

* Один комплект ЗИП

** Поставляются потребителю за отдельную плату, кроме решет, установленных в решетных рамках (отмеченные **).

Приложение 8

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МАШИНА ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН

САМОПЕРЕДВИЖНАЯ MC—4,5

Заводской номер         ___________________________________

Соответствует ТУ 4735-005-05785750-2002 и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска___________________________

м. п.

_____________________________

(Подпись лица ответственного за приемку)

Примечание. Форму заполняет предприятие – изготовитель изделия.

Приложение 9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование, тип, марка изделия, ГОСТ или ТУ | Количество | Расход серебра на одно изделие | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель ВП15Д.21Б 221.54.У2.3 3 отв. труб 1/2 кл В ТУ 16.526.470—80 | 2 | 0,5482 | 1,0964 |
| Выключатель АП 50Б 3МТ 4х10 ТУ 16.522.139—78 | 1 | 2,044 | 2,044 |
| Пускатель 380В ТУ 16. 526. 437-82 ПМЛ 1100 ПМЛ 2100 | 6 1 | 0,8449 5,036 | 5.0814 |
| Приставка контактная ПКЛ 11 ТУ 16.523.554—82 | 1 | 0,7739 | 0,773 |
| Пост управления кнопочного типа ТУ 16.526.216—78 ПКЕ 622-2У2 | 4 | 0,475 | 1,9 |
| Приставка выдержки времени пневматическая ПВЛ 1104 ТУ16.523.554—78 | 2 | 0,531 | 1,062 |
| Реле электротепловое ТУ 16.523.549—78 РТЛ 1010 РТЛ 1014 | 1 1 | 0,278 0,278 | 0,278 0,278 |
|  | 17,5404 |

Примечание: В связи  с дальнейшим усовершенствованием конструкции и технологии изготовления изделий возможны отличия   внешнего вида и содержания серебра в контактах от указанных в паспорте

Расход кабельно–проводниковой продукции с медной жилой.

| Наименование | М | Медь, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель КГ 3х2,5+1,5 ГОСТ 13497 | 35,0 2,4 1.4 0.6 0,7 4,5 | 4,02 0,19 0,11 0,05 0,06 0,36 |  |
| Провод 380В ГОСТ 6323 ПВ1 1,5 ПВ1 2,5 ПВЗ 1,0 | 27,0 4,5 84,6 | 0,362 0,1 0,756 6.01 |  |

# ОАО "Воронежсельмаш"

394030 г. Воронеж, ул. 9 Января, 68

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МАШИНА ВТОРИЧНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН

САМОПЕРЕДВИЖНАЯ МС—4,5

| Заполняется изготовителем | ______________________________ (число, месяц и год выпуска) ______________________________ (заводской номер изделия) Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, государственным стандартам. Гарантируем исправность изделия в течение 12 месяцев, при наработке не более 260 ч, со дня его ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента получения потребителем. М.П. Контролер___________________________ Личная Расшифровка подпись подписи ___________________________________________________________ 1 ____________________ ____________ ____ _________ Дата получения изделия Личная Расшифровка потребителем на складе изготовителя подписи подпись 2 _____________________ ______________ ___________ Дата ввода изделия Личная Расшифровка в эксплуатацию подпись подписи М.П. |
| --- | --- |
| Заполняется потребителем |  |

АВАРИЙНЫЙ АКТ №_____________

«___»_________200___г.	Копии направлены:  1.__________________________

2.__________________________

Настоящий акт составлен в______________________________________________

(Указать хозяйство, область, район)

комиссией в составе:   1.__________________________________________________

2.__________________________________________________

3.__________________________________________________

4.__________________________________________________

в том, что при работе изделия_______________________________________________

(Указать наименование изделия)

Заводской №____________принятое__________________________________________         						(Указать время приемки от транспортной

__________________________________________________________________________

или другой организации)

произошла аварийная поломка, выразившаяся в_________________________________

__________________________________________________________________________

(Указать причину, вызвавшую аварию)

__________________________________________________________________________

и повлекшая за собой выход из строя следующих деталей и сборочных единиц:

__________________________________________________________________________

(Указать номера деталей  и сборочных единиц или их названия)

__________________________________________________________________________

По заключению комиссии указанная авария произошла по вине_______________

__________________________________________________________________________

(Указать виновника: предприятие-изготовитель,  поставщик или хозяйство)

по причине________________________________________________________________

( Указать причину)

Детали _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________              ____________________________________________________, послужившие причиной аварии, высылаем в адрес ОТК предприятия-изготовителя.

Детали__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

могут быть восстановлены самим хозяйством.

Для полного восстановления изделия _______________________________________

____________________необходимы детали:___________________________________

_______________________________________________________________

(Указать перечень деталей)

Просим  _________________________________________  выслать в наш адрес:

(Указать поставщика)

_________________________________________________________________________

(Указать четко и подробно почтовый адрес и адрес станции отгрузки)

___________________________________________________________________________

(Подпись ответственного лица и печать хозяйства)

# Footnotes

Без отгрузочного устройства

# Text boxes

Рис.1 Машина МС – 4,5

1 – загрузочный транспортер со шнековыми питателями, 2 – решетный стан, 3 – воздушная  часть, 4 – элеватор, 5 – триерные цилиндры, 6  - отгрузочный транспортер, 7 – вибролоток, 8 – механизм самопередвижения

Рис. 5 Решетный стан

1- пружина, 2- боковина, 3- рукоятка коленчатого вала механизма зажима, 4- рамка для решет, 5- связь поперечная, 6- решето, 7- желоб, 8,9- скатные листы, 10- планка соединительная, 11-шатун привода щеток, 12- шатун привода стана, 13- щетка

Рис. 6 Механизм зажима.

1- коленчатый вал, 2- опоры, 3- направляющая, 4-кронштейн,

5- ползун, 6- пружина

Рис.11 Триерный цилиндр

1- кольцо – диафрагма, 2- розетка, 3- стяжка, 4- лоток, 5- плужки, 6- обечайка, 7- розетка, 8- втулка резиновая, 9- корпус фланцевый, 10- ролик опорный, 11- горловина, 12- маховичок, 13- гайка с рукояткой, 14-указатель, 15- зубчатая пара

Рис.  20 Положение рабочей кромки лотка в триерных цилиндрах

Рис.29 Схема смазки